东莞市镭赛精密五金电子有限公司

竣工环境保护自主验收监测报告表

建设单位：东莞市镭赛精密五金电子有限公司

编制单位：东莞市镭赛精密五金电子有限公司

2019年05月30日

建设单位：东莞市镭赛精密五金电子有限公司

法人代表：郭远波

电 话：13553882268

地 址：东莞市寮步镇塘边社区金富路17号D栋106号

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东莞市镭赛精密五金电子有限公司 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 东莞市镭赛精密五金电子有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 √ 扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 东莞市寮步镇塘边社区金富路17号D栋106号 （东经113°52'19.34"，北纬23°1'30.04"） |
| 主要产品名称 | 光通讯外壳 |
| 设计生产能力 | 年加工生产光通讯外壳10万套 |
| 实际生产能力 | 年加工生产光通讯外壳10万套 |
| 建设项目环评时间 | 2018年 | 开工建设时间 | 2018年12月12日 |
| 调试时间 | 2018年12月31日 | 验收现场监测时间 | 2019年4月29、30日 |
| 环评报告表 审批部门 | 东莞市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广西圣川环保工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 东莞市翔兴环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 东莞市翔兴环保工程有限公司 |
| 投资总概算 | 100（万元） | 环保投资总概算 | 17（万元） | 比例 | 17% |
| 实际总概算 | 100（万元） | 环保投资 | 17（万元） | 比例 | 17% |
| 验收监测依据 | 1.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 1.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）； 1.3《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）； 1.4《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 1.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）； 1.6《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 1.7《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）； 1.8广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）； 1.9转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）； 1.10《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）； 1.11《关于东莞市镭赛精密五金电子有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2018〕12499号）； 1.12《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 （HJ/T 373-2007）； 1.13《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）； 1.14《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)； 1.15《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)； 1.16《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)； 1.17《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 |

续上表：

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ①生活污水执行《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准。 ②喷粉工序废气、燃烧机产生的燃烧废气执行《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准。 ③烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序有组织废气执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值标准。 ④烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序无组织废气执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值标准。 ⑤切割、焊接、打磨工序废气执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。 ⑥厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。 |
| --- | --- |

# 表二 工程建设内容、原辅材料消耗、主要工艺流程

工程建设内容： 项目总投资100万元，其中环保投资17万元。占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米，项目主要从事光通讯外壳的加工生产，年加工生产光通讯外壳10万套。

原辅材料消耗 主要原辅材料 序号 材料名称 用量 1 不锈钢 5吨/年 2 铝合金 2.5吨/年 3 锌合金 2.5吨/年 4 铝材 10吨/年 5 铁材 10吨/年 6 电解板 10吨/年 7 焊丝 0.05吨/年 8 聚酯树脂粉 2吨/年 9 切削液 0.1吨/年 10 丝印网版 50张/年 11 氩气 0.005吨/年 12 洗洁精 0.1吨/年 13 水性油墨 0.15吨/年 14 水性油漆 0.3吨/年

工艺流程简述(图示): 1、光通讯外壳工艺流程： （注：G为废气；S为固体废物；W为废水；N为噪声。）

续上表：

主要工艺流程简述： 熔化：项目将外购回厂的铝合金、锌合金分别倒入压铸机配套的熔炉进行熔化。项目熔炉使用电能。该工序产生少量的金属烟尘和噪声。 压铸成型：将熔化后的合金液倒入压室内，以高速充填钢制模具的型腔，并使合金属液在压力下凝固而形成铸件。项目压铸机使用电能，压铸机主要是把熔好的合金溶液压出成为产品，压铸工序不会产生颗粒气体的污染物，产生噪声。 开料：项目使用剪板机将部分外购回来的不锈钢、铝材、铁材、电解板进行开料，得到所需的大小，故该工序产生金属边角料和噪声。 切割：项目使用激光切割机将部分外购回来的不锈钢、铝材、铁材、电解板进行切割，得到所需的大小，故该工序产生金属烟尘、金属边角料和噪声。 冲压成型：项目使用冲床对开料和切割后的工件冲压成所需要的形状。该工序产生金属边角料和噪声。 折弯：项目使用折弯机将冲压成型后的工件进行折弯，得到其需要的弧度，该工序产生噪声。 铆接：项目使用铆钉机将折弯后的工件进行铆接，该工序产生噪声。 焊接：项目使用氩弧焊机和碰焊机将铆接后的工件焊接在一起。该工序产生焊接烟尘和噪声。 打磨：项目使用手磨机对焊接后的工件以及压铸成型的工件进行去披锋处理，该工序产生金属粉尘和噪声。 超声波清洗：项目使用超声波清洗机对打磨后的工件进行超声波清洗，超声波清洗过程中需加入水和少量洗洁精。项目清洗过程中将工件放置于清洗槽内进行清洗，待清洗结束后，再将工件取出。该工序产生废洗洁精罐、超声波清洗废水和噪声。 外发电镀、氧化：项目将清洗后的部分工件外发电镀、氧化，该工序不在项目内进行，故不产生与项目相关污染。 喷粉：在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负极，被喷涂工件接地形成正极，使喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料从供粉桶经粉管送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上高压负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层。该工序产生粉尘和噪声。 烤粉：喷粉后的工件经烤箱进行加热烘干转化为耐久的涂膜。项目使用的粉末主要为聚酯树脂等固体有机物。烤箱通过燃烧机燃烧液化石油气加热会产生少量的燃烧废气。烤粉温度约为200℃，该工序产生少量有机废气（主要成分为总VOCs）、燃烧机废气和噪声。

续上表：

喷漆、烘干：根据生产需要，将部分工件在水帘柜中使用喷枪在其表面喷上油漆，以起到美观及保护的目的，然后在烤箱中进行烘干，烤箱使用电能，不会产生燃烧废气，且在对喷枪进行清洁过程中使用抹布蘸自来水进行清洁，该工序产生少量有机废气（主要成分为总VOCs）、水帘柜废水、废漆渣、废抹布和噪声。 丝印、烘烤：根据生产需要，将部分工件通过手动丝印台在其表面印上图案或编码，再经烤箱进行烘烤，烘烤温度约为200℃，同时丝印台及网版清洁过程中使用抹布蘸自来水进行清洁，该工序产生少量有机废气（主要成分为总VOCs）、废油墨罐、废抹布和噪声。 组装：项目人工将丝印、烘烤后的工件进行组装即为成品，该工序不使用胶水。 包装出货：组装后的成品经人工包装后即可出货。该工序产生废包装材料。 2、受损模具维修工艺流程： （注：G为废气；S为固体废物；；N为噪声。） 主要工艺流程简述： 机加工：项目使用磨床、铣床等设备对生产过程中损坏的模具进行表面机加工。该工序产生少量的金属碎屑、金属边角料和噪声。 雕刻：项目使用CNC精雕机对机加工后的工件进行雕刻，CNC精雕机加工过程中需添加少量切削液和水，有润滑冷却和吸附粉尘的作用，属于湿式作业，因此不会产生粉尘。激光机在密闭空间运行，不产生粉尘，该工序产生废切削液罐、含油金属渣和噪声。 光通讯外壳超声波清洗线工艺流程： 说明：根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、电镀、密炼、硫化等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废气 机加工工序：项目机加工过程中会产生少量金属碎屑，由于项目机加工工序产生的金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到地面，不会飘散在空气中形成粉尘。项目机加工工序产生的金属碎屑定期清扫收集后，交由专业公司回收处理。 切割工序：项目切割工序中会有金属烟尘产生，项目设置机械抽排风装置，加强车间通排风，通过加强车间的通风量进一步稀释烟尘浓度，其排放浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，对周围的环境不会产生明显影响。同时员工须配备防护眼罩和防护服装，配带好口罩，避免眼睛被炽伤，皮肤被灼伤，确保劳动安全卫生，加强车间通风，避免对车间内操作员工的身体健康造成危害。 焊接工序：项目焊接工序中会有焊接烟尘产生，项目设置机械抽排风装置，加强车间通排风，通过加强车间的通风量进一步稀释烟尘浓度，其排放浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，对周围的环境不会产生明显影响。同时员工须配备防护眼罩和防护服装，配带好口罩，避免眼睛被炽伤，皮肤被灼伤，确保劳动安全卫生，加强车间通风，避免对车间内操作员工的身体健康造成危害。 打磨工序：项目打磨过程产生少量金属粉尘，排放最大地面浓度可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，不会对周围环境产生明显影响。同时，应安排员工做好安全防护，配戴好口罩，确保劳动安全卫生，同时加强车间通风，使生产车间符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 2.1-2007）要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。 喷粉工序：项目喷粉产生的粉尘，项目喷粉柜设置彩铜板围壁，进出门口设置条形塑料吊链，同时喷粉过程是在封闭的喷粉柜内进行的，未被滤芯过滤装置回收的粉尘通过风机用集气管收集后引至布袋装置处理后高空排放，则经处理后喷粉工序粉尘的排放浓度可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。同时，应安排员工做好安全防护，配戴好口罩，确保劳动安全卫生，同时加强车间通风，使生产车间符合《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序：项目喷粉后的工件在烤箱中进行烤粉会产生少量有机废气，喷漆工序使用水性油漆及工件烘干过程中会挥发产生少量有机废气，丝印工序使用水性油墨及工件烘烤过程中会产生有机废气，主要污染为VOCs。项目将喷漆、烘干、丝印、烘烤设置在密闭车间，并设置集气装置对其产生的有机废气收集后与烤粉工序产生的有机废气收集后引入同一套“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，则经收集处理后VOCs的排放浓度可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第II时段排气筒排放限值，逸出废气无组织排放，可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目应给工人配备必要的劳保防护用品，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）要求。采取以上措施后，项目有机废气对周围环境影响较小，可以接受。

续上表：

燃烧机燃烧废气：项目燃烧机燃烧液化石油气产生的废气收集后引入“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，烟气中各污染物可达到《广东省大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段二级标准排放限值的要求。 由于设备未上，本次验收熔化工序不作监测。 3.2 废水 生活污水：项目员工生活污水排放量为810/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道，然后引至东莞市寮步竹园污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护，则项目生活污水对周围环境影响不大。 超神波清洗废水、水帘柜废水、水喷淋废水：根据前面工程分析，项目超声波清洗废水、水帘柜废水、水喷淋废水总产生量约为22.248t/a，项目设一个有效容积为5m3的废水收集桶，用来储存定期更换的废水。项目拟每个月将收集后的废水，交有资质单位回收处理，不外排。 切削液混合液：循环使用，定期补充损耗量，不外排。 3.3 噪声 项目主要噪声为：普通加工机械的运行噪声；机械通风所用通风机运行时产生的噪声；辅助设备（如空压机）运行时产生的噪声。 ①合理布局，重视总平面布置尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离项目周围环境敏感点最远的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②防治措施 A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声。 B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。 C、对高噪声设备可设独立房间，对墙体做隔声墙，并铺覆一层吸声材料。 ③加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 ④生产时间安排 尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 项目噪声通过墙体隔声以及距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周围声环境影响较小。

续上表：

附监测点位图：

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1污染源影响评价结论 4.1.1大气污染源影响评价结论 机加工工序：项目机加工过程中会产生少量金属碎屑，由于项目机加工工序产生的金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到地面，不会飘散在空气中形成粉尘。项目机加工工序产生的金属碎屑定期清扫收集后，交由专业公司回收处理。 切割工序：项目切割工序中会有金属烟尘产生，项目设置机械抽排风装置，加强车间通排风，通过加强车间的通风量进一步稀释烟尘浓度，其排放浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，对周围的环境不会产生明显影响。同时员工须配备防护眼罩和防护服装，配带好口罩，避免眼睛被炽伤，皮肤被灼伤，确保劳动安全卫生，加强车间通风，避免对车间内操作员工的身体健康造成危害。 焊接工序：项目焊接工序中会有焊接烟尘产生，项目设置机械抽排风装置，加强车间通排风，通过加强车间的通风量进一步稀释烟尘浓度，其排放浓度可以达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，对周围的环境不会产生明显影响。同时员工须配备防护眼罩和防护服装，配带好口罩，避免眼睛被炽伤，皮肤被灼伤，确保劳动安全卫生，加强车间通风，避免对车间内操作员工的身体健康造成危害。 打磨工序：项目打磨过程产生少量金属粉尘，根据前面工程分析，其最大排放浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，不会对周围环境产生明显影响。同时，应安排员工做好安全防护，配戴好口罩，确保劳动安全卫生，同时加强车间通风，使生产车间符合《工业企业设计卫生标准》 （GBZ 2.1-2007）要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。 喷粉工序：项目喷粉柜设置彩铜板围壁，进出门口设置条形塑料吊链，同时喷粉过程是在封闭的喷粉柜内进行的，未被滤芯过滤装置回收的粉尘通过风机用集气管收集后引至布袋处理后高空排放，其浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。同时，应安排员工做好安全防护，配戴好口罩，确保劳动安全卫生，同时加强车间通风，使生产车间符合《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序：项目喷粉后的工件在烤箱中进行烘烤会产生少量有机废气，喷漆工序使用水性油漆及工件烘干过程中会挥发产生少量有机废气，丝印工序使用水性油墨及工件烘烤过程中会产生有机废气，主要污染为VOCs。项目将喷漆、烘干、丝印、烘烤设置在密闭车间，并设置集气装置对其产生的有机废气收集后与烤粉工序产生的有机废气收集后引入同一套“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第II时段排气筒排放限值，逸出废气无组织排放，可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值标准，对周围的环境不会产生明显影响。项目应给工人配备必要的劳保防护用品，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）要求。采取以上措施后，项目有机废气对周围环境影响较小，可以接受。

续上表：

燃烧机燃烧废气：项目燃烧机燃烧液化石油气产生的废气经收集后引入“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，烟气中各污染物可达到《广东省大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段二级标准排放限值的要求。 由于设备未上，本次验收熔化工序不作监测。 4.1.2水污染源影响评价结论 生活污水：项目员工生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道，然后引至东莞市寮步竹园污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护，则项目生活污水对周围环境影响不大。 超神波清洗废水、水帘柜废水、水喷淋废水：项目生产过程产生的超声波清洗废水、水帘柜废水、水喷淋废水经收集后交有资质单位回收处理，不外排。 切削液混合液：切削液混合液循环使用，定期补充损耗量，不外排。 4.1.3声污染源影响评价结论 通过对噪声源采取适当隔音、降噪措施，使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求，对周围环境影响不大。 4.2环境影响评价建议 1、根据环保部门要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高职工环保意识。 3、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 4、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量。 5、关心并积极听取可能受到项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 4.3审批部门审批意见 环境影响报告表的批复详见附件。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 质量控制措施 （1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。 （2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。 （3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。 （5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。 （6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。 （7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。 （8）监测数据执行三级审核制度。 5.2 监测分析方法及监测仪器 监测 要素 监测项目 监测方法 检测设备 检出限 废水 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 AUW220D 电子天平 4mg/L 五日生化 需氧量 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 DL-150B 生化培养箱 0.5mg/L pH值 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）便携式pH计法（B）3.1.6（2） HM-PH-200 便携式PH计 0.02（pH） 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 DL-702C COD消解器 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 TU-1810PC 紫外可见分光光度计 0.025mg/L 噪声 厂界环境 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 AWA6228+多功能声级计、AWA6221A声校准器 /

续上表：

废气 颗粒物 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 ZR-3260自动烟尘烟气 综合测试仪、AUW220D电子天平 / 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 KB-120F智能TSP-PM10中流量采样器、AUW220D电子天平 0.001mg/m3 苯、甲苯、 二甲苯、 总VOCs 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB 44/814-2010 附录D VOCs监测方法 QC-2B大气采样器、GC9790Ⅱ气相色谱仪、 GC-2014C气相色谱仪 0.01mg/m3 二氧化硫 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 ZR-3260自动烟尘烟气 综合测试仪 3mg/m3 氮氧化物 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 3mg/m3 5.3质控数据 5.3.1废水质控数据 （一）废水现场空白 项目名称 监测日期 单位 实测浓度 评定标准 结果评价 化学需氧量 2019.04.29 mg/L 4L ＜4 达标 2019.04.30 mg/L 4L ＜4 达标 五日生化需氧量 2019.04.29 mg/L 0.5L ＜0.5 达标 2019.04.30 mg/L 0.5L ＜0.5 达标 悬浮物 2019.04.29 mg/L 4L ＜4 达标 2019.04.30 mg/L 4L ＜4 达标 氨氮 2019.04.29 mg/L 0.025L ＜0.025 达标 2019.04.30 mg/L 0.025L ＜0.025 达标 注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 （二）废水质控样（自配质控样） 项目名称 单位 质控样 实测值 质控样 配制值 相对误差 评定 标准 结果 评价 五日生化需氧量 mg/L 212 210 0.95% ≤10% 达标 化学需氧量 mg/L 488 500 -2.40% ≤5% 达标 （三）废水加标样 项目名称 加标量（ug） 样品含量（ug） 加标样品含量（ug） 加标回收率 （%） 允许加标回收率（%） 结果 评价 氨氮 20.00 49.28 69.34 100.3 90~105 达标

续上表：

（四）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 pH值 2019.04.29 无量纲 7.20 7.20 0.00（pH） 0.1（pH） 达标 2019.04.30 无量纲 7.23 7.23 0.00（pH） 0.1（pH） 达标 化学需氧量 2019.04.29 mg/L 218 213 1.16% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/L 227 225 0.44% ≤10% 达标 五日生化需氧量 2019.04.29 mg/L 105 109 1.87% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/L 124 133 3.50% ≤10% 达标 悬浮物 2019.04.29 mg/L 58 57 0.87% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/L 52 54 1.89% ≤10% 达标 氨氮 2019.04.29 mg/L 4.84 4.99 1.53% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/L 4.91 4.78 1.34% ≤10% 达标 5.3.2废气质控数据 （一）有机物现场空白 项目名称 监测日期 单位 实测浓度 评定标准 结果评价 苯 2019.04.29 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 甲苯 2019.04.29 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 二甲苯 2019.04.29 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 总VOCs 2019.04.29 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 （二）加标回收率 项目名称 监测日期 单位 测定值 加标量 回收率% 评定标准 结果评价 苯 2019.04.30 μg 1.48 1.49 99.3 60%＜R＜120% 达标 甲苯 2019.04.30 μg 2.40 2.46 97.6 60%＜R＜120% 达标 2019.04.30 μg 0.551 0.553 99.6 60%＜R＜120% 达标 二甲苯 2019.04.30 μg 8.48 8.56 99.1 60%＜R＜120% 达标 2019.04.30 μg 1.109 1.125 98.6 60%＜R＜120% 达标 总VOCs 2019.04.30 μg 26.28 26.71 98.4 60%＜R＜120% 达标 2019.04.30 μg 3.63 3.69 98.4 60%＜R＜120% 达标

续上表：

（三）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 苯 2019.04.29 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.04.29 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 甲苯 2019.04.29 mg/m3 0.0687 0.0641 3.46% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.212 0.203 2.17% ≤10% 达标 2019.04.29 mg/m3 1.64 1.68 1.20% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.690 0.616 5.67% ≤10% 达标 二甲苯 2019.04.29 mg/m3 0.045 0.040 5.88% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.042 0.040 2.44% ≤10% 达标 2019.04.29 mg/m3 2.76 2.97 3.66% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 1.96 1.67 7.99% ≤10% 达标 总VOCs 2019.04.29 mg/m3 0.285 0.273 2.15% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 0.429 0.419 1.18% ≤10% 达标 2019.04.29 mg/m3 15.63 17.04 4.32% ≤10% 达标 2019.04.30 mg/m3 25.54 23.37 4.44% ≤10% 达标 （四）吸附效率 项目名称 监测日期 单位 前支管测定值 后支管测定值 总量 穿透率% 评定 标准 结果 评价 总VOCs 2019.04.29 ug 561.68 20.67 582.35 3.55 ≤10% 达标 2019.04.30 ug 210.60 7.34 217.94 3.37 ≤10% 达标

续上表：

（五）颗粒物恒重记录（滤膜） 项目名称 监测日期 单位 滤膜初始恒重 现场空白滤膜 恒重 滤膜增量 评定标准 结果 评价 颗粒物 2019.04.29 g 0.3462 0.3464 0.0002 ＜0.0004 达标 g 0.3887 0.3888 0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3562 0.3564 0.0002 ＜0.0004 达标 g 0.4126 0.4127 0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3852 0.3855 0.0003 ＜0.0004 达标 g 0.3921 0.3922 0.0001 ＜0.0004 达标 颗粒物 2019.04.30 g 0.3857 0.3858 0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3913 0.3914 0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3566 0.3568 0.0002 ＜0.0004 达标 g 0.4082 0.4081 -0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3758 0.3759 0.0001 ＜0.0004 达标 g 0.3342 0.3344 0.0002 ＜0.0004 达标 （六）颗粒物恒重记录（滤筒） 项目名称 监测日期 单位 滤筒初始 恒重 现场空白 滤筒恒重 滤筒增量 评定标准 结果评价 颗粒物 2019.04.29 g 0.8780 0.8778 -0.0002 ＜0.0005 达标 g 1.0966 1.0967 0.0001 ＜0.0005 达标 g 0.9662 0.9664 0.0002 ＜0.0005 达标 g 0.8967 0.8964 -0.0003 ＜0.0005 达标 g 0.9267 0.9265 -0.0002 ＜0.0005 达标 g 0.9887 0.9886 -0.0001 ＜0.0005 达标 2019.04.30 g 0.8764 0.8761 -0.0003 ＜0.0005 达标 g 0.8482 0.8484 0.0002 ＜0.0005 达标 g 0.9308 0.9309 0.0001 ＜0.0005 达标 g 0.8981 0.8979 -0.0002 ＜0.0005 达标 g 0.8887 0.8888 0.0001 ＜0.0005 达标 g 1.1059 1.1062 0.0003 ＜0.0005 达标

续上表：

（七）烟气校准记录 仪器型号 仪器 编号 项目 单位 标气 定值 测量值 校准值相对误差（%） 是否合格 (±5%) 校准日期 ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪 QF/ZR-3260-01 NO2 mg/m3 103 101.5 -1.46 合格 2019.04.29 mg/m3 103 102.0 -0.97 合格 2019.04.30 NO mg/m3 441 436.5 -1.02 合格 2019.04.29 mg/m3 441 439.2 -0.41 合格 2019.04.30 SO2 mg/m3 423 421.2 -0.43 合格 2019.04.29 mg/m3 423 420.5 -0.59 合格 2019.04.30 O2 % 10.0 9.9 -1.00 合格 2019.04.29 % 10.0 9.8 -2.00 合格 2019.04.30 CO mg/m3 47.5 47.2 -0.63 合格 2019.04.29 mg/m3 47.5 47.4 -0.21 合格 2019.04.30 5.3.3 噪声质控数据 （一）噪声 项目名称 测量时间 校准声级[dB(A)] 标准声级[dB(A)] 示值误差[dB(A)] 技术要求[dB(A)] 是否合格 等效声级 2019.04.29 测量前 94.0 94.0 0.0 ≤±0.5 合格 测量后 94.0 0.0 合格 2019.04.30 测量前 94.0 0.0 合格 测量后 93.8 -0.2 合格

# 表六 验收监测内容

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表6-1。 表6-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表 验收项目 监测因子 监测点位 监测频次 生活污水 pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 五日生化需氧量 于生活污水排放口布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测4次 喷粉工序有组织废气 颗粒物 于废气排放口布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测3次 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序有组织废气 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 于废气处理前和排放口各布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测3次 燃烧机产生的燃烧废气 二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物 于废气排放口布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测3次 切割、焊接、打磨工序无组织废气 颗粒物 于监测当天在厂界上风向布设1个参照点位，厂界下风向布设3个监控点位。 连续监测2天， 每天监测3次 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序无组织废气 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 于监测当天在厂界上风向布设1个参照点位，厂界下风向布设3个监控点位。 连续监测2天， 每天监测3次 噪声 厂界噪声（昼间） 项目厂界南、北侧 连续监测2天， 每天监测1次

# 表七 生产工况及结果

验收监测期间生产工况记录： 东莞市镭赛精密五金电子有限公司设施运行、生产情况基本稳定。在2019年4月29、30日这两天，生活污水正常排放，烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤、喷粉、切割、焊接、打磨工序正常生产，燃烧机正常工作，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

验收监测结果： 7.1 生活污水 单位：mg/L(pH值除外) 采样点 样品编号 监测项目及监测结果 样品性状 描述 pH值 悬浮物 化学 需氧量 五日生化 需氧量 氨氮 生活污水 排放口 HJ190429561 7.23 60 248 94.8 5.35 浅黄色、 微臭、 少量浮油、 微浊 HJ190429562 6.84 64 198 123 4.93 HJ190429563 7.16 54 232 148 5.16 HJ190429564 7.20 58 218 105 4.84 HJ190430561 6.78 68 192 91.1 4.96 HJ190430562 6.83 59 209 103 4.58 HJ190430563 7.26 63 238 116 5.17 HJ190430564 7.23 52 227 124 4.91 执行标准：《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度 6-9 400 500 300 —— —— 结 果 评 价： 达标 达标 达标 达标 —— —— 注：——表示DB 44/26-2001执行标准对此项目未作限制。 废水排放量：810吨/年

续上表：

7.2 粉尘废气 监测点位 排气筒 高度 （米） 样品编号 监测项目及监测结果 颗粒物 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 风量（m3/h） 喷粉工序 废气排放口 15 HJ190429534- HJ190429536 <20 — 4073 HJ190429537 HJ190429539 <20 — 4135 HJ190429540- HJ190429542 <20 — 4337 HJ190430534- HJ190430536 <20 — 4427 HJ190430537 HJ190430539 <20 — 4238 HJ190430540- HJ190430542 <20 — 3959 执行标准：《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值 120 1.45* —— 结果评价： 达标 达标 — 注：①*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上，其排放速率限值按标 准表列对应排放速率限值的50%执行。 ②采用GB/T 16157-1996标准测定颗粒物的浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为 “<20mg/m3”，其对应的排放速率无需计算。

续上表：

7.3 有机废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h 监测点位 排气筒 高度 （米） 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序 废气处理前 / HJ190429513 0.01L — 2.82 — 6.48 — 58.3 — HJ190429514 0.01L — 2.88 — 8.70 — 46.0 — HJ190429515 0.01L — 4.13 — 6.98 — 35.9 — HJ190430513 0.01L — 3.59 — 6.89 — 56.4 — HJ190430514 0.01L — 4.48 — 8.72 — 72.1 — HJ190430515 0.01L — 1.61 — 10.1 — 67.8 — 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序 废气排放口 15 HJ190429516 0.01L — 1.41 9.2×10-3 2.35 1.5×10-2 22.3 0.15 HJ190429517 0.01L — 1.01 6.6×10-3 2.79 1.8×10-2 19.9 0.13 HJ190429518 0.01L — 1.64 1.1×10-2 2.76 1.8×10-2 15.6 0.10 HJ190430516 0.01L — 1.64 1.1×10-2 3.74 2.6×10-2 20.6 0.14 HJ190430517 0.01L — 1.45 1.0×10-2 4.54 3.1×10-2 27.4 0.19 HJ190430518 0.01L — 0.69 4.7×10-3 1.96 1.3×10-2 25.5 0.18 执行标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值 1 0.2* 甲苯和二甲苯浓度合计：20 甲苯和二甲苯速率合计：0.5* 30 1.45* 结果评价： 达标 达标 甲苯和二甲苯浓度合计：达标 甲苯和二甲苯速率合计：达标 达标 达标 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低 于检出限，其排放速率无需计算； ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准 表列对应排放速率限值的50%执行。 风量：2019-04-29排放口 6513立方米/小时； 2019-04-30排放口 6876立方米/小时

续上表：

7.4 燃烧废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外） 监测点位 燃料 种类 排气筒 高度 （米） 样品编号 监测项目及监测结果 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 风量（m3/h） 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 燃烧机产生的燃烧废气排放口 液化气 15 HJ190429543- HJ190429545 <20 — 3L — 14 8.8×10-2 6292 HJ190429546- HJ190429548 <20 — 3L — 11 7.1×10-2 6480 HJ190429549- HJ190429551 <20 — 3L — 11 6.9×10-2 6247 HJ190430543- HJ190430545 <20 — 3L — 13 8.1×10-2 6201 HJ190430546- HJ190430548 <20 — 3L — 13 8.7×10-2 6662 HJ190430549- HJ190430551 <20 — 3L — 12 7.5×10-2 6268 执行标准：《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值 120 1.45* 500 1.05* 120 0.32* —— 结果评价： 达标 达标 达标 达标 达标 达标 —— 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低于检出限，其排放速率无需计算。 ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上，其排放速率限值按标准表 列对应排放速率限值的50%执行。 ③采用GB/T 16157-1996标准测定颗粒物的浓度小于等于20mg/m3时，测定结果表述为 “<20mg/m3”，其对应的排放速率无需计算。

续上表：

7.5 无组织烟（粉）尘废气 浓度单位：mg/m3 监测点位 样品编号 监测项目及监测结果 颗粒物 切割、焊接、打磨工序废气 上风向参照点1# HJ190429522 0.20 HJ190429523 0.18 HJ190429524 0.20 HJ190430522 0.20 HJ190430523 0.20 HJ190430524 0.22 切割、焊接、打磨工序废气 下风向监控点2# HJ190429525 0.48 HJ190429526 0.53 HJ190429527 0.52 HJ190430525 0.52 HJ190430526 0.50 HJ190430527 0.52 切割、焊接、打磨工序废气 下风向监控点3# HJ190429528 0.60 HJ190429529 0.62 HJ190429530 0.62 HJ190430528 0.63 HJ190430529 0.58 HJ190430530 0.60 切割、焊接、打磨工序废气 下风向监控点4# HJ190429531 0.55 HJ190429532 0.50 HJ190429533 0.53 HJ190430531 0.65 HJ190430532 0.63 HJ190430533 0.70 执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 1.0 结 果 评 价： 达标 注：1、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 2、用最高浓度的监控点位来评价。

续上表：

7.6 无组织有机废气 浓度单位：mg/m3 监测点位 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 烤粉、喷漆、烘干、 丝印、烘烤工序废气 上风向参照点1# HJ190429501 0.01L 0.02 0.01 0.11 HJ190429502 0.01L 0.02 0.01 0.10 HJ190429503 0.01L 0.03 0.02 0.14 HJ190430501 0.01L 0.01 0.01 0.10 HJ190430502 0.01L 0.01 0.02 0.12 HJ190430503 0.01L 0.04 0.01 0.15 烤粉、喷漆、烘干、 丝印、烘烤工序废气 下风向监控点2# HJ190429504 0.01L 0.06 0.03 0.24 HJ190429505 0.01L 0.07 0.04 0.29 HJ190429506 0.01L 0.06 0.04 0.28 HJ190430504 0.01L 0.09 0.06 0.36 HJ190430505 0.01L 0.05 0.06 0.34 HJ190430506 0.01L 0.10 0.04 0.37 烤粉、喷漆、烘干、 丝印、烘烤工序废气 下风向监控点3# HJ190429507 0.01L 0.07 0.04 0.30 HJ190429508 0.01L 0.06 0.04 0.26 HJ190429509 0.01L 0.09 0.06 0.36 HJ190430507 0.01L 0.04 0.05 0.27 HJ190430508 0.01L 0.08 0.03 0.26 HJ190430509 0.01L 0.11 0.04 0.35 烤粉、喷漆、烘干、 丝印、烘烤工序废气 下风向监控点4# HJ190429510 0.01L 0.06 0.04 0.30 HJ190429511 0.01L 0.19 0.06 0.50 HJ190429512 0.01L 0.07 0.05 0.32 HJ190430510 0.01L 0.21 0.04 0.43 HJ190430511 0.01L 0.08 0.08 0.33 HJ190430512 0.01L 0.23 0.04 0.49 执行标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值 0.1 0.6 0.2 2.0 结 果 评 价： 达标 达标 达标 达标 注：1、L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 2、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果。 3、用最高浓度的监控点位来评价。

续上表：

无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点

续上表：

7.7 噪声 （1）、监测方法 监测项目 方法依据 监测方法 厂界环境噪声 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 （2）、执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类排放限值：昼间60dB(A) （3）、监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 主要声源 监测值 评价 2019-04-29 2019-04-30 1# 厂界南外1米处 生产噪声 58 59 达标 2# 厂界北外1米处 生产噪声 57 58 达标 注：①噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正； ②厂界东、西面与外厂共厂界，未设监测点。 点位分布示意图：▲表示监测点

# 表八  验收监测结论及现场照片

验收监测结论： 1、①生活污水达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排 放浓度标准。 ②喷粉工序废气、燃烧机产生的燃烧废气达到《大气污染物排放限值》 (DB 44/27-2001)第二时段二级排放限值标准。 ③烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序有组织废气达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)第Ⅱ时段排放限值标准。 ④烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序无组织废气达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值标准。 ⑤切割、焊接、打磨工序废气达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。 ⑥厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。 ①生活污水排放口中化学需氧量排放量0.18吨/年，氨氮排放量4.0×10-3吨/年。 ②烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序废气排放口中总VOCs排放量0.35吨/年，去除率61.0%。 ③燃烧机产生的燃烧废气排放口中氮氧化物排放量0.19吨/年。

续上表：

表8-1 环境保护“三同时”落实情况 项目 污染源 污染物 防治措施 验收要求 落实情况 大气污染物 切割工序 金属烟尘 通过加强车间机械通风 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27－2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求 已落实 焊接工序 焊接烟尘 已落实 打磨工序 金属粉尘 已落实 喷粉工序 粉尘 未被滤芯过滤装置回收的粉尘通过风机用集气管收集后引至布袋装置处理后高空排放 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 已落实 烤粉、喷漆、烘干、丝印、烘烤工序 总VOCs（有组织） 将喷漆、烘干、丝印、烘烤工序设置在密闭车间并对其产生的有机废气收集后再同烤粉工序产生的有机废气进行收集后引入同一套“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第II时段排气筒排放限值 已落实 总VOCs（无组织） 逸出废气无组织排放 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值标准 已落实 燃烧机燃烧废气 SO2 NOx 烟尘 收集后引入“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 已落实 水污染物 生活污水 CODcr BOD5 SS NH3-N 生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政管道 达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排放入市政纳污管网 已落实 声污染物 生产设备，通风机，辅助设备 噪声 稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，设置单独隔声间 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准 已落实

续上表：

附现场照片： 图8-1废气处理设施照片 图8-2 废气现场收集情况照片

续上表：

图8-3 废气现场收集情况照片

## 环境影响报告表的批复意见

# Text boxes

不锈钢、铝材、铁材、电解板

开料

冲压成型

折弯

S、N

S、N

N

G、N、S、W

S

铆接

N

焊接

G、N

打磨

G、N

包装出货

超声波清洗

喷粉

烤粉

组装

熔化

压铸成型

G、N

N

喷漆、烘干

铝合金、锌合金

外发电镀、氧化

G、N

G、N

W、S、N

丝印、烘烤

G、N、S

切割

G、S、N

破损模具

G、N、S

机加工

模具全部回用于生产

雕刻

N、S

工件

废水

废水

废水

废水

清洗槽

（自来水+洗洁精）

清洗槽

（自来水）

清洗槽

（自来水）

清洗槽

（自来水）

废水

清洗槽

（自来水+洗洁精剂）

有机废气排放口

粉尘废气排放口

生活污水排放口

N

风向

○2#

○3#

○4#

○1#

外厂

外厂

外厂

外厂

马路

门口

居民区

共2F，

本项目位于1F

切割工序

焊接、打磨工序

烘干、丝印、烘烤工序

喷粉、喷漆工序

N

▲2#

▲1#

外厂

外厂

外厂

外厂

马路

门口

居民区

共2F，

本项目位于1F