东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目

竣工环境保护自主验收监测报告表

建设单位：东莞市盛杰塑胶科技有限公司

编制单位：东莞市盛杰塑胶科技有限公司

2019年09月16日

建设单位：东莞市盛杰塑胶科技有限公司

法人代表：林智业

电 话：13510895766

地 址：东莞市常平镇朗洲村鸿腾缘D区4楼

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 东莞市盛杰塑胶科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 东莞市常平镇朗洲村鸿腾缘D区4楼 （北纬22°57'0.77"；东经：114°4'34.59"） |
| 主要产品名称 | 塑胶外壳 |
| 设计生产能力 | 年加工生产塑胶外壳30万个 |
| 实际生产能力 | 年加工生产塑胶外壳30万个 |
| 建设项目环评时间 | 2019年01月 | 开工建设时间 | 2019年6月1日 |
| 调试时间 | 2019年7月3日 | 验收现场监测时间 | 2019年8月14、15日 |
| 环评报告表 审批部门 | 东莞市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 福州闽涵环保工程有限公司 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |
| 投资总概算 | 500（万元） | 环保投资总概算 | 11（万元） | 比例 | 2.2% |
| 实际总概算 | 500（万元） | 环保投资 | 11（万元） | 比例 | 2.2% |
| 验收监测依据 | 1.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 1.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）； 1.3《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）； 1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）； 1.5《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 1.6《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）； 1.7广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）； 1.8转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）； 1.9《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）； 1.10《关于东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》（东环建〔2019〕1740号）； 1.11《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 （HJ/T 373-2007）； 1.12《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)； 1.13《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)； 1.14《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。 |

续上表：

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ①喷漆、烘烤工序有组织废气执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准。 ②丝印、移印、烘干工序有组织废气执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准。 ③喷漆、烘烤工序无组织废气执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 无组织排放监控点浓度限值标准。 ④丝印、移印、烘干工序无组织废气执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准。 ⑤厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。 |
| --- | --- |

# 表二 工程建设内容、原辅材料消耗、主要工艺流程

工程建设内容： 项目总投资500万元，占地面积3000m2，建筑面积3000m2，主要从事塑胶外壳的加工生产，年产塑胶外壳30万个。

原辅材料消耗： 主要原辅材料 序号 材料名称 用量 1 塑胶半成品 30万件/年 2 水性油漆 0.65吨/年 3 水性油墨 0.26吨/年

工艺流程简述(图示): 1、塑胶外壳生产工艺流程： （说明：S为固体废物；G为废气； W为废水；N为噪声。） 工艺流程简述： 喷漆、烘烤：将外购回厂的塑胶半成品经全自动喷漆线或手动喷漆线进行喷漆上色，使其表面美观并起到防护的作用，然后再经隧道炉进行烘烤固化（项目烤箱使用电能，使用过程中不会产生燃料燃烧废气），项目使用抹布沾自来水对喷枪进行清洁。该工序产生的主要污染物为有机废气（主要成分为VOCs）、废油漆罐、废漆渣、废抹布、水帘柜废水和噪声。 丝印/移印、烘干：项目将烘烤后的工件通过丝印线或移印机在其表面印上图案或编码。项目使用抹布沾自来水对丝印机、移印机进行清洁。该工序产生少量有机废气（主要成分为VOCs）、废油墨罐、废抹布和噪声。 检查：项目对烘干后的工件进行检查，该工序产生少量不合格品。 包装出货：成品经包装后即可出货，该工序产生废包装材料。

续上表：

2、制版工序： （说明：W为废水。） 工艺流程简述： 晒版：外购回来的网版通过晒版机利用接触曝光成像原理，将原版上的图像精确地晒制在网版上，形成丝印网版。该工序无废气、废水产生，只产生设备噪声。 冲版：晒版后的丝印网版经自来水将显影液等冲洗后自然晾干（平均每张网版冲洗用水量约为10L）。该工序产生冲版废水。 说明：1、项目丝印工序所用网版使用后，使用抹布沾自来水进行清洗，此过程不会产生废水。 2、根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及酸洗、磷化、电镀、阳极氧化等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水 水喷淋用水：项目对有机废气VOC进行收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，项目水喷淋用水循环使用，不外排，该用水为普通的自来水，需定期补充损耗水量。 水帘柜废水、冲版废水：项目产生水帘柜废水产生量约为24.696t/a，冲版废水产生量为2.5t/a，则总废水量为27.196t/a，该类废水的主要污染因子为CODcr、SS、石油类等。项目设置2个4m3废水收集桶对该废水进行收集，废水收集桶总有效容积为8m3。项目将水帘柜废水、冲版废水收集后暂存于废水收集桶中，每3个月委托有资质单位进行拉运。 生活污水：项目员工生活污水排放量为540t/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。根据东莞市常平东部污水处理厂污水收集区域规划图可知，项目所在区域可接入市政管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道，然后引至东莞市常平东部污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护，则项目生活污水对周围环境影响不大。 本次验收生活污水不作监测。 3.2废气 喷漆、烘烤工序：项目在喷漆、烘烤过程中会产生VOCs，项目将喷漆、烘烤设置在密闭车间内，对其产生的有机废气收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放。经处理后项目喷漆、烘烤废气排放浓度达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值。此外，项目未被设施收集处理的部分无组织排放，无组织排放浓度可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）无组织排放监控浓度限值。同时员工应佩戴自吸过滤式口罩进行操作，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）要求，保证员工身心健康。 丝印、移印、烘干工序：项目在丝印、移印、烘干过程中会产生VOCs，项目将丝印、移印、烘干工序设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放，经处理后项目丝印、移印、烘干有机废气排放浓度达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值。此外，项目未被设施收集处理的部分无组织排放，无组织排放浓度可达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控浓度限值。同时员工应佩戴自吸过滤式口罩进行操作，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求，保证员工身心健康。 本次验收注塑成型工序废气不作监测。

续上表：

3.3 噪声 项目的主要噪声源为车间机械加工设备运行噪声；空压机的运行噪声；车间机械通风、抽气所用风机运行时产生的噪声。项目采取以下措施： ①防治措施 A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15分贝。 B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级10-15分贝；在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级10-20分贝。 C、对于项目空压机运行噪声，应将空压机放置在单独房间，并做防震基础，选择吸声性能好的保温材料包扎风机管道，在房内设集中控制室，做隔声门、窗等措施。 ②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 ③生产时间安排 尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 ④合理布局，重视总平面布置，让噪声源尽量远离环境敏感点 对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5-15分贝。 综上所述，项目采取以上措施后，产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，对周边环境及环境敏感点影响甚微。

续上表：

附项目监测点位图：

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1污染源影响评价结论 4.1.1水环境影响评价结论 水喷淋用水：项目对有机废气VOC进行收集后经 “水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”处理后高空排放，项目水喷淋用水循环使用，不外排，该用水为普通的自来水，需定期补充损耗水量。 水帘柜废水、冲版废水：根据前面工程分析可知，项目产生水帘柜废水、冲版废水的主要污染因子为CODcr、SS、石油类等。项目设置2个4m3废水收集桶对该废水进行收集，废水收集桶总有效容积为8m3。项目将水帘柜废水、冲版废水收集后暂存于废水收集桶中，每3个月委托有资质单位进行拉运。 生活污水：项目员工生活污水主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。根据东莞市常平东部污水处理厂污水收集区域规划图可知，项目所在区域可接入市政管网。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政下水道。然后引至东莞市常平东部污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷。 本次验收生活污水不作监测。 4.1.2环境空气影响评价结论 喷漆、烘烤工序：项目将喷漆、烘烤设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放，经处理后项目喷漆、烘烤有机废气有组织排放浓度达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值。此外，项目未被设施收集处理的部分无组织排放，无组织排放浓度可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB 44/814-2010）无组织排放监控浓度限值。同时员工应佩戴自吸过滤式口罩进行操作，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求，保证员工身心健康。 丝印、移印、烘干工序：项目将丝印、移印、烘干工序设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放，经处理后项目丝印、移印、烘干有机废气有组织排放浓度达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值。此外，项目未被设施收集处理的部分无组织排放，无组织排放浓度可达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控浓度限值。同时员工应佩戴自吸过滤式口罩进行操作，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）要求，保证员工身心健康。 本次验收注塑成型工序废气不作监测。

续上表：

4.1.3声环境影响评价结论 项目应定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准要求。对周围环境不造成影响。 4.2环境影响评价建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一； 8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施； 9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修； 10、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 4.3审批部门审批意见 环境影响报告表的批复详见附件。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 质量控制措施 （1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。 （2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。 （3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。 （5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。 （6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。 （7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。 （8）监测数据执行三级审核制度。 5.2 监测分析方法及监测仪器 监测 要素 监测项目 监测方法 检测设备 检出限 废气 苯、甲苯、 二甲苯、 总VOCs 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB 44/815-2010附录D VOCs监测方法 QC-2B大气采样器、GC9790Ⅱ气相色谱仪、GC-2014C气相色谱仪 0.01mg/m3 苯、甲苯、 二甲苯、 总VOCs 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB 44/814-2010 附录D VOCs监测方法 QC-2B大气采样器、GC9790Ⅱ气相色谱仪、GC-2014C气相色谱仪 0.01mg/m3 噪声 厂界环境 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 AWA6228+多功能声级计、AWA6221A声校准器 /

续上表：

5.3质控数据 5.3.1废气质控数据 （一）现场空白 项目名称 监测日期 单位 实测浓度 评定标准 结果评价 苯 2019.8.14 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 甲苯 2019.8.14 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 二甲苯 2019.8.14 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 总VOCs 2019.8.14 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L ＜0.01 达标 注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 （二）加标回收率 项目名称 监测日期 单位 测定值 加标量 回收率% 评定标准 结果评价 苯 2019.8.14 μg 0.710 0.71 100.0 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 10.66 10.20 104.5 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 7.35 7.80 94.2 60%＜R＜120% 达标 甲苯 2019.8.14 μg 0.599 0.599 100.0 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 8.60 8.26 104.1 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 7.45 7.61 97.9 60%＜R＜120% 达标 二甲苯 2019.8.14 μg 1.48 1.48 100.0 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 15.72 15.66 100.4 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 16.07 16.05 100.1 60%＜R＜120% 达标 总VOCs 2019.8.14 μg 6.24 6.22 100.3 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 66.35 65.68 101.0 60%＜R＜120% 达标 2019.8.15 μg 63.72 64.85 98.3 60%＜R＜120% 达标

续上表：

（三）吸附效率 项目名称 监测日期 单位 前支管测定值 后支管测定值 总量 穿透率% 评定 标准 结果 评价 总VOCs 2019.8.14 ug 527.71 13.42 541.13 2.48 ≤10% 达标 2019.8.15 ug 529.89 11.03 540.92 2.04 ≤10% 达标 2019.8.14 ug 443.31 34.61 477.92 7.24 ≤10% 达标 2019.8.15 ug 350.77 20.29 371.06 5.47 ≤10% 达标 （四）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 苯 2019.8.14 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L 0.01L / ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L 0.01L // ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.01L 0.01L ≤10% 达标 甲苯 2019.8.14 mg/m3 0.0906 0.0766 8.37% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 5.37 5.40 0.28% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.761 0.795 2.19% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.653 0.601 4.15% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.0571 0.0537 3.07% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 2.30 2.68 7.63% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.369 0.389 2.64% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.638 0.710 5.34% ≤10% 达标

续上表：

（四）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 二甲苯 2019.8.14 mg/m3 0.0425 0.0459 3.85% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 4.90 4.98 0.81% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.78 0.83 3.11% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 0.59 0.55 3.51% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.0624 0.0581 3.57% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 2.18 2.41 5.01% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.46 0.51 5.15% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.61 0.69 6.15% ≤10% 达标 总VOCs 2019.8.14 mg/m3 0.321 0.311 1.58% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 26.46 28.12 3.04% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 12.51 13.58 4.10% ≤10% 达标 2019.8.14 mg/m3 15.62 14.43 3.96% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 0.334 0.324 1.52% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 22.98 25.33 4.86% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 13.91 14.74 2.90% ≤10% 达标 2019.8.15 mg/m3 18.92 21.43 6.22% ≤10% 达标 5.3.2噪声质控数据 （一）噪声 项目名称 测量时间 校准声级[dB(A)] 标准声级[dB(A)] 示值误差[dB(A)] 技术要求[dB(A)] 是否合格 等效声级 2019.8.14 测量前 94.0 94.0 0.0 ≤±0.5 合格 测量后 93.9 -0.1 合格 2019.8.15 测量前 94.0 0.0 合格 测量后 93.8 -0.2 合格

# 表六 验收监测内容

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表6-1。 表6-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表 验收项目 监测因子 监测点位 监测频次 喷漆、烘烤工序有组织废气 苯、甲苯、二甲苯、 总VOCS 于3个废气处理前和排放口各布设1个监测点位。 连续监测2天， 每天监测3次 丝印、移印、烘干工序有组织废气 苯、甲苯、二甲苯、 总VOCS 于废气处理前和排放口各布设1个监测点位。 连续监测2天， 每天监测3次 喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序无组织废气 苯、甲苯、二甲苯、 总VOCS 于监测当天在厂界上风向布设1个参照点位，厂界下风向布设3个监控点位。 连续监测2天， 每天监测3次 噪声 厂界噪声（昼间） 项目厂界东、西、北侧 连续监测2天， 每天监测1次

# 表七 生产工况及结果

验收监测期间生产工况记录： 东莞市盛杰塑胶科技有限公司建设项目设施运行、生产情况基本稳定。在2019年8月14、15日这两天，喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序正常生产，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

验收监测结果： 7.1 噪声 （1）、监测方法 监测项目 方法依据 监测方法 厂界环境噪声 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 （2）、执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类排放限值：昼间65dB(A) （3）、监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 主要声源 监测值 评价 2019-08-14 （昼间） 2019-08-15（昼间） 1# 厂界东外1米处 生产噪声 64 63 达标 2# 厂界西外1米处 生产噪声 64 64 达标 3# 厂界北外1米处 生产噪声 63 63 达标 注：①噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正； ②厂界南面与外厂共厂界，未设监测点； ③由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不作监测。

续上表：

点位分布示意图：▲表示监测点

续上表：

7.2 有机废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外） 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 风量(m3/h) 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 喷漆、烘烤工序废气处理前1# / 2019年 8月14日 HJ190814514 0.01L — 2.84 — 1.94 — 52.0 — —— HJ190814515 0.01L — 1.24 — 1.65 — 45.3 — HJ190814516 0.01L — 2.71 — 2.29 — 39.8 — 2019年 8月15日 HJ190815514 0.01L — 1.56 — 3.20 — 47.7 — —— HJ190815515 0.01L — 1.53 — 1.82 — 60.4 — HJ190815516 0.01L — 1.39 — 1.36 — 42.4 — 喷漆、烘烤工序废气排放口1# 15 2019年 8月14日 HJ190814517 0.01L — 1.09 1.4×10-2 1.19 1.6×10-2 20.4 0.27 13253 HJ190814518 0.01L — 0.51 6.8×10-3 0.54 7.2×10-3 16.2 0.21 HJ190814519 0.01L — 0.76 1.0×10-2 0.78 1.0×10-2 12.5 0.17 2019年 8月15日 HJ190815517 0.01L — 0.45 5.8×10-3 1.19 1.5×10-2 15.3 0.20 12893 HJ190815518 0.01L — 0.34 4.4×10-3 0.55 7.1×10-3 18.7 0.24 HJ190815519 0.01L — 0.37 4.8×10-3 0.46 5.9×10-3 13.9 0.18 参考标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值 1 0.2* 甲苯和二甲苯浓度合计：20 甲苯和二甲苯速率合计：0.5* 30 1.45* —— 结果评价： 达标 达标 甲苯和二甲苯浓度合计：达标 甲苯和二甲苯速率合计：达标 达标 达标 —— 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低于检出限，其排放速率无需计算； ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行。

续上表：

7.3 有机废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外） 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 风量(m3/h) 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 喷漆、烘烤工序废气处理前2# / 2019年 8月14日 HJ190814522 0.01L — 2.11 — 2.69 — 56.9 — —— HJ190814523 0.01L — 3.13 — 2.30 — 63.8 — HJ190814524 0.01L — 2.13 — 2.78 — 42.4 — 2019年 8月15日 HJ190815522 0.01L — 4.83 — 4.51 — 87.4 — —— HJ190815523 0.01L — 1.69 — 2.08 — 73.3 — HJ190815524 0.01L — 2.45 — 4.95 — 66.1 — 喷漆、烘烤工序废气排放口2# 15 2019年 8月14日 HJ190814525 0.01L — 0.88 1.2×10-2 0.57 7.9×10-3 20.0 0.28 13844 HJ190814526 0.01L — 1.29 1.8×10-2 0.90 1.2×10-2 24.0 0.33 HJ190814527 0.01L — 0.65 9.0×10-3 0.59 8.2×10-3 15.6 0.22 2019年 8月15日 HJ190815525 0.01L — 1.49 2.0×10-2 1.53 2.1×10-2 28.6 0.39 13616 HJ190815526 0.01L — 0.79 1.1×10-2 0.79 1.1×10-2 25.8 0.35 HJ190815527 0.01L — 0.64 8.7×10-3 0.61 8.3×10-3 18.9 0.26 参考标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值 1 0.2* 甲苯和二甲苯浓度合计：20 甲苯和二甲苯速率合计：0.5* 30 1.45* —— 结果评价： 达标 达标 甲苯和二甲苯浓度合计：达标 甲苯和二甲苯速率合计：达标 达标 达标 —— 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低于检出限，其排放速率无需计算； ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行。

续上表：

7.4 有机废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外） 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 风量(m3/h) 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 丝印、移印、烘干工序废气处理前3# / 2019年 8月14日 HJ190814529 0.01L — 11.7 — 11.1 — 70.8 — —— HJ190814530 0.01L — 9.84 — 8.59 — 58.1 — HJ190814531 0.01L — 10.7 — 9.78 — 66.7 — 2019年 8月15日 HJ190815529 0.01L — 12.1 — 8.92 — 75.4 — —— HJ190815530 0.01L — 13.9 — 12.5 — 87.8 — HJ190815531 0.01L — 9.99 — 6.53 — 61.0 — 丝印、移印、烘干工序废气排放口3# 15 2019年 8月14日 HJ190814532 0.01L — 6.30 3.3×10-2 4.23 2.2×10-2 32.6 0.17 5176 HJ190814533 0.01L — 4.13 2.1×10-2 2.43 1.3×10-2 21.4 0.11 HJ190814534 0.01L — 5.37 2.8×10-2 4.90 2.5×10-2 26.5 0.14 2019年 8月15日 HJ190815532 0.01L — 4.75 2.1×10-2 3.35 1.5×10-2 30.2 0.13 4426 HJ190815533 0.01L — 6.19 2.7×10-2 3.87 1.7×10-2 37.9 0.17 HJ190815534 0.01L — 2.30 1.0×10-2 2.18 9.6×10-3 23.0 0.10 参考标准：《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/815-2010) 第Ⅱ时段排放限值 1 0.2* 甲苯和二甲苯浓度合计：15 甲苯和二甲苯速率合计：0.8* 80 2.55* —— 结果评价： 达标 达标 甲苯和二甲苯浓度合计：达标 甲苯和二甲苯速率合计：达标 达标 达标 —— 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低于检出限，其排放速率无需计算； ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行。

续上表：

7.5 有机废气 浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外） 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 风量(m3/h) 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 浓度 速率 喷漆、烘烤工序废气处理前4# / 2019年 8月14日 HJ190814536 0.01L — 9.68 — 3.07 — 61.4 — —— HJ190814537 0.01L — 11.5 — 5.17 — 84.3 — HJ190814538 0.01L — 8.42 — 4.83 — 68.7 — 2019年 8月15日 HJ190815536 0.01L — 8.93 — 3.27 — 66.7 — —— HJ190815537 0.01L — 6.97 — 1.77 — 51.7 — HJ190815538 0.01L — 8.16 — 5.04 — 75.1 — 喷漆、烘烤工序废气排放口4# 15 2019年 8月14日 HJ190814539 0.01L — 3.21 2.5×10-2 0.88 6.8×10-3 19.0 0.15 7751 HJ190814540 0.01L — 3.71 2.9×10-2 1.27 9.8×10-3 27.8 0.22 HJ190814541 0.01L — 3.36 2.6×10-2 2.13 1.7×10-2 25.1 0.19 2019年 8月15日 HJ190815539 0.01L — 3.60 2.4×10-2 0.94 6.3×10-3 21.8 0.15 6725 HJ190815540 0.01L — 2.86 1.9×10-2 0.75 5.0×10-3 16.2 0.11 HJ190815541 0.01L — 4.16 2.8×10-2 1.14 7.7×10-3 25.0 0.17 参考标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值 1 0.2* 甲苯和二甲苯浓度合计：20 甲苯和二甲苯速率合计：0.5* 30 1.45* —— 结果评价： 达标 达标 甲苯和二甲苯浓度合计：达标 甲苯和二甲苯速率合计：达标 达标 达标 —— 注：①L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出；若检测项目的排放浓度低于检出限，其排放速率无需计算； ②*表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上时，其排放速率限值按标准表列对应排放速率限值的50%执行。

续上表：

7.6 无组织有机废气 浓度单位：mg/m3 监测点位 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 苯 甲苯 二甲苯 总VOCs 喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序废气上风向参照点1# 2019年 8月14日 HJ190814501 0.01L 0.01 0.01L 0.09 HJ190814502 0.01L 0.03 0.01 0.12 HJ190814503 0.01L 0.03 0.01 0.13 2019年 8月15日 HJ190815501 0.01L 0.02 0.02 0.11 HJ190815502 0.01L 0.02 0.02 0.14 HJ190815503 0.01L 0.02 0.02 0.15 喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序废气下风向监控点2# 2019年 8月14日 HJ190814504 0.01L 0.04 0.03 0.20 HJ190814505 0.01L 0.05 0.02 0.19 HJ190814506 0.01L 0.07 0.03 0.30 2019年 8月15日 HJ190815504 0.01L 0.04 0.03 0.22 HJ190815505 0.01L 0.05 0.04 0.26 HJ190815506 0.01L 0.07 0.03 0.25 喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序废气下风向监控点3# 2019年 8月14日 HJ190814507 0.01L 0.10 0.05 0.34 HJ190814508 0.01L 0.08 0.06 0.39 HJ190814509 0.01L 0.09 0.05 0.37 2019年 8月15日 HJ190815507 0.01L 0.06 0.07 0.36 HJ190815508 0.01L 0.07 0.08 0.38 HJ190815509 0.01L 0.08 0.11 0.50 喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序废气下风向监控点4# 2019年 8月14日 HJ190814510 0.01L 0.06 0.03 0.23 HJ190814511 0.01L 0.08 0.05 0.35 HJ190814512 0.01L 0.09 0.04 0.32 2019年 8月15日 HJ190815510 0.01L 0.05 0.05 0.28 HJ190815511 0.01L 0.05 0.05 0.29 HJ190815512 0.01L 0.06 0.06 0.33 参考标准：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放监控点浓度限值 0.1 0.6 0.2 2.0 参考标准：《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值 0.1 0.6 0.2 2.0 结 果 评 价： 达标 达标 达标 达标 注：1、L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 2、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果。 3、用最高浓度的监控点位来评价。

续上表：

无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点

# 表八  验收监测结论及现场照片

验收监测结论： 1、①喷漆、烘烤工序有组织废气达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB 44/814-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准。 ②丝印、移印、烘干工序有组织废气达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 第Ⅱ时段排放限值标准。 ③喷漆、烘烤工序无组织废气达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) 无组织排放监控点浓度限值标准。 ④丝印、移印、烘干工序无组织废气达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值标准。 ⑤厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。 2、①喷漆、烘烤工序废气排放口1#中总VOCS排放量0.51吨/年。 ②喷漆、烘烤工序废气排放口2#中总VOCS排放量0.73吨/年。 ③丝印、移印、烘干工序废气排放口3#中总VOCS排放量0.33吨/年。 ④喷漆、烘烤工序废气排放口4#中总VOCS排放量0.39吨/年。 表8-1 环境保护“三同时”落实情况 项目 污染源 污染物 防治措施 验收要求 落实情况 大气污染物 喷漆、烘烤工序 VOCs （有组织） 将喷漆、烘烤工序设置在密闭车间内，对其产生的有机废气收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第II时段排气筒排放限值 已落实 VOCs （无组织） 无组织排放 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）无组织排放监控浓度限值 已落实 丝印、移印、烘干工序 VOCs （有组织） 将丝印、移印、烘干工序设置在密闭车间内，对其产生的有机废气进行收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放 达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值 已落实 VOCs （无组织） 无组织排放 达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）无组织排放监控浓度限值 已落实

续上表：

项目 污染源 污染物 防治措施 验收要求 落实情况 水污染物 生活污水 CODcr BOD5 SS NH3-N 经三级化粪池处理后排放到市政管道 达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网 已落实 声污染物 生产设备、空压机、风机 噪声 选用低噪设备，稳固设备，安装消声器，设置隔音门窗，定期对各种机械设备进行维护与保养，适时添加润滑油 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准 已落实 附现场照片：

续上表：

附现场照片： 图8-2 废气处理设施照片 图8-1 废气现场收集情况照片

## 环境影响报告表的批复意见

## 夜间不生产证明

# Text boxes

塑胶半成品

G、S、N

G、S、W、N

喷漆

烘烤

丝印/移印

包装出货

S

G、N

烘干

G、N

检查

S、N

冲版

印版

晒版

网版

W

N

大门

丝印、移印、烘干废气排放口3#

其他工厂

朗洲工业路

东莞市科茂五金塑胶制品有限公司

1-3F其他工厂

4F项目所在地

其他工厂

其他工厂

其他工厂

其他工厂

其他工厂

其他工厂

鸿腾缘工业园宿舍

新亦源有限公司

喷漆、烘烤废气排放口2#

喷漆、烘烤废气排放口1#

喷漆、烘烤废气排放口4#

外厂

共4F

1-3F外厂

4F本项目

4F喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序

外

厂

外

厂

过

道

过

道

▲2#

▲3#

门口

马路

外厂

N

▲1#

风向

外厂

共4F

1-3F外厂

4F本项目

4F喷漆、烘烤、丝印、移印、烘干工序

外

厂

外

厂

过

道

过

道

○2#

○3#

○4#

○1#

门口

马路

外厂

N