东莞市尔航实业有限公司建设项目

竣工环境保护自主验收监测报告

建设单位：东莞市尔航实业有限公司

编制单位：东莞市尔航实业有限公司

2021年5月14日

建设单位：东莞市尔航实业有限公司

法人代表：刘汉楚

电 话：18025368808

地 址：东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房

目  录

1、前言	5

2、验收监测依据	5

3、建设项目概况	6

3.1 项目基本情况	6

3.2 地理位置及周边情况	6

3.3 主要原辅材料及消耗量	9

3.4 主要设备情况	9

3.5 主要能源消耗	9

3.6 水平衡图	9

3.7 工艺流程简述	10

4、环境保护设施	11

4.1主要污染物及其排放情况	11

4.1.1废水	11

4.1.2废气	11

4.1.3噪声	11

4.1.4固体废物	12

4.2环境保护“三同时”落实情况	13

4.3环保设施试运行情况	13

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	13

5.1环境影响评价主要结论	13

5.1.1水环境影响评价结论	13

5.1.2环境空气影响评价结论	14

5.1.3声环境影响评价结论	14

5.1.4固体废物污染源影响评价结论	14

5.2环境影响评价建议	14

5.3审批部门审批意见	15

6、验收执行标准	15

6.1废水	15

6.2废气	15

6.3噪声	16

7、验收监测内容	16

7.1 验收项目、监测点位、因子及频次	16

7.2 监测分析方法	16

8、验收监测的质量控制措施及监测工况	17

8.1 质量控制措施	17

8.2 质控数据	18

9、验收监测结果	20

9.1生产负荷及验收监测工况	20

9.2废水监测结果	21

9.3废气监测结果	22

9.4噪声监测结果	24

10、排污口规范化检查	24

11、验收监测结论及建议	25

11.1污染物排放情况	25

11.2验收监测结论	26

11.3建议	26

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	27

环境影响报告表的批复意见	28

营业执照	31

夜间不生产证明	32

# 1、前言

东莞市尔航实业有限公司建设项目位于东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房（北纬22° 49'3.50"，东经113° 58'2.80"），是由东莞市尔航实业有限公司投资建设。公司于2020年11月委托东莞市鸿诚环保科技有限公司编制《东莞市尔航实业有限公司建设项目环境影响报告表》。该项目环评报告于2021年1月7日通过东莞市生态环境局审批，审批文号为东环建〔2021〕60号。

2021年5月，东莞市尔航实业有限公司按相关要求编制建设项目竣工环境保护自主验收监测报告。公司按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）、转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》文件的相关要求严格执行，并委托东莞市启丰检测技术服务有限公司于2021年4月28、29日对东莞市尔航实业有限公司建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测。本次验收针对生活污水、废气、噪声和固体废物。

# 2、验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

2.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

2.3《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

2.4《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）；

2.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

2.7《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

2.8《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）；

2.9广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）；

2.10转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）；

2.11《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）；

2.12《关于东莞市尔航实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2021〕60号）；

2.13《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）；

2.14《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；

2.15《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)；

2.16《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)；

2.17《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)；

2.18《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

2.19《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单的要求；

2.20《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)。

# 3、建设项目概况

## 3.1 项目基本情况

项目总投资50万元，其中环保投资7万元。占地面积400m2，建筑面积400m2。项目年加工生产五金配件（金属扳手、金属按键）40万件。

表3-1  项目基本情况

| 项目名称 | 东莞市尔航实业有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 东莞市尔航实业有限公司 |
| 法人代表 | 刘汉楚 | 联系人 | 刘汉楚 |
| 通讯地址 | 东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房 |
| 联系电话 | 18025368808 | 传 真 | —— | 邮政编码 | —— |
| 建设地点 | 东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3322 手工具制造 C3399其他未列明金属制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 400 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 7.0 | 环保投资占 总投资比例 | 14% |

## 3.2 地理位置及周边情况

地理位置：项目位于东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房。

厂区现状：租用一栋4F建筑的第2层的部分作为生产车间，该建筑其余部分为其他工厂。

四至情况：项目所在建筑东面为空地，南面为中城智造创新园，西面为尚洁厂，北面为天天酒店。

项目地理位置见图3-1、平面布置和四置情况见图3-2。

图3-1 项目地理位置图

图3-2 项目平面布置和四置图

## 3.3 主要原辅材料及消耗量

表3-2主要原辅材料

| 序号 | 原辅料 | 年用量 | 最大储存量 | 物料形态 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝材 | 15t | 2.5t | 固态 | 物料区 |
| 2 | 铜材 | 11t | 2t | 固态 |  |
| 3 | 铁材 | 11t | 2t | 固态 |  |
| 4 | 锌合金 | 25t | 5t | 固态 |  |
| 5 | 包装材料 | 5t | 1t | 固态 |  |
| 6 | 核桃壳 | 2t | 2t | 固态 |  |
| 7 | 空压机油 | 0.07t | 0.035t | 液态 |  |

## 3.4 主要设备情况

表3-3主要设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔机 | 6台 | / | 打孔 |
| 2 | 台钻 | 4台 | / |  |
| 3 | 攻牙机 | 6台 | / | 攻牙 |
| 4 | 无水流体抛光机 | 10台 | / | 流体抛光 |
| 5 | 湿式除尘环保抛光一体机 | 8台 | / | 湿式抛光 |
| 6 | 筛选机 | 3台 | / | 筛选 |
| 7 | 流水工作台 | 3台 | / |  |
| 8 | 空压机 | 1台 | / | 辅助设备 |

## 3.5 主要能源消耗

表3-4项目能耗水耗情况

| 序号 | 名称 | 用量 | 用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 225吨/年 | 员工生活 | 市政供水 |
| 2 | 生产用水 | 60吨/年 | 除尘用水补充用水 |  |
| 3 | 电 | 3万度/年 | 办公、生产 | 市政供电 |

## 3.6 水平衡图

图3-3 项目水平衡图（单位：t/d）

## 3.7 工艺流程简述

1、项目五金配件的生产工艺流程图：

工艺流程简述：

打孔：项目将外购回厂的金属原料使用打孔机、钻床进行打孔，该过程会产生少量的金属碎屑、金属边角料和噪声。

攻牙：项目使用攻牙机对打孔后的工件进行攻牙处理，该过程会产生少量的金属碎屑、金属边角料和噪声。

流体抛光：根据生产需要，项目使用无水流体抛光机对攻牙后的工件进行抛光处理，该设备工作时处在密闭的箱体内，且利用核桃壳通过挤压的作用对工件进行抛光处理，故该过程无粉尘外逸，仅产生噪声。

湿式抛光：根据生产需要，项目使用湿式除尘环保抛光一体机对攻牙后的工件进行抛光处理，该过程会产生少量的金属粉尘和噪声。

筛选：项目使用筛选机对抛光后的工件进行筛选，该过程会产生少量次品和噪声。

包装出货：人工对成品进行包装后即可出货。该工序产生废包装材料。

说明：1、根据建设方申报及现场勘察，本项目生产过程中项目不涉及电镀、喷漆、酸洗、磷化、电泳、清洗等工艺。若更改生产工艺，需另行向环保部门申报。

2、由于打孔、攻牙过程中产生的金属碎屑颗粒粒径较大，在重力的作用下会自然沉降，故不会飘落在空气中形成粉尘。

# 4、环境保护设施

## 4.1主要污染物及其排放情况

建设项目建成后将向环境排放雨水、除尘用水、生活污水、湿式抛光工序废气、打孔、攻牙工序废气、噪声、员工生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物等污染物（因子），对这些污染物（因子），都将采取必要的污染防治措施，并确保达标排放。本次验收针对生活污水、废气、噪声和固体废物。

### 4.1.1废水

雨水：本项目实行雨污分流体制，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

除尘用水：项目湿式除尘环保抛光一体机配套有水箱对抛光过程中产生的金属粉尘进行处理，该用水无需添加药剂，为普通的自来水，每天需要补充的水量为0.2t，按年工作300天，则补充水量为60t/a。

生活污水：本项目实行雨污分流体制，雨水和生活污水分开收集、分开处置。项目员工生活污水排放量为202.5t/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准中的较严值后进入市政污水管网，然后引至东莞市黄江污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段的一级标准中的较严值后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷。

### 4.1.2废气

1）湿式抛光工序

项目湿式抛光过程中会产生少量的金属粉尘。项目湿式抛光工序产生的金属粉尘经收集后经自带水喷淋处理后排放（不设排气筒）。湿式抛光工序金属粉尘无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

2）打孔、攻牙工序

项目在打孔、攻牙过程中会产生少量的金属碎屑。金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降进行收集，不会飘散在空气中形成粉尘。

### 4.1.3噪声

本项目运营期产生的噪声主要为打孔机、攻牙机、无水流体抛光机等生产设备；空压机的运行噪声。

为减小项目噪声对周边环境的影响，企业采取以下治理措施：

①对于设备选型方面，选用低噪声设备。

②对设备进行合理布局，项目将高噪声设备放置在远离环境保护目标的位置，即放置在厂房南面，并对空压机加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。

③重视厂房的使用状况，采用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。在厂房内可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多空材料如（玻璃棉、矿棉、丝绵、聚氨酯泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构。

④使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

通过采取上述措施，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）2类标准的要求，环境保护目标处声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，故项目营运期生产噪声对周围环境影响不大。

### 4.1.4固体废物

员工生活垃圾：项目员工生活垃圾纳入镇区环卫清运系统统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孳生蚊蝇。因此，该建设单位产生的生活垃圾经处理后不会直接对环境造成明显不利影响。

一般工业固体废物：项目生产过程中产生的金属碎屑、金属边角料、次品、废包装材料、捞渣、废核桃壳等一般工业固体废物经收集后交专业公司回收处理。一般工业固体固体废物贮存或处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改清单有关要求。

危险废物：项目产生的危险废物主要包括：废空压机油、废空压机油罐，均属于危险废物，经收集后均交有危废处理资质单位处理，并对该废物收集进行转移联单管理。项目运营期产生的危险废物委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的有关规定。

## 4.2环境保护“三同时”落实情况

表4-1  环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 湿式抛光工序 | 外逸粉尘 | 经自带水喷淋处理后排放（不设排气筒） | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 经三级化粪池处理后排放到市政管网 | 达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准的较严值后进入市政污水管网 | 已落实 |
| 声污染物 | 生产设备、空压机 | 噪声 | 采用减振、消声、降噪、隔音等相关措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 | 已落实 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 金属碎屑、金属边角料、废包装材料、次品、捞渣、废核桃壳 | 交专业公司回收 处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）及2013年修改单的要求 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门运走 |  |
|  | 危险废物 | 废空压机油、废空压机油罐 | 交有危废处理资质单位处理 |  |

## 4.3环保设施试运行情况

经现场核查环保设施运行情况正常。

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环境影响评价主要结论

### 5.1.1水环境影响评价结论

雨水：本项目实行雨污分流体制，雨水和污水分开收集、分开处置，雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

除尘用水：循环使用，定期捞渣，定期补充损耗量，不外排。

生活污水：本项目实行雨污分流体制，雨水和生活污水分开收集、分开处置。项目员工生活污水主要为污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准中的较严值后进入市政污水管网，然后引至东莞市黄江污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段的一级标准中的较严值后排放。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷；雨水经厂区内雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。

### 5.1.2环境空气影响评价结论

1）湿式抛光工序

项目湿式抛光过程中会产生少量的金属粉尘。项目湿式抛光工序产生的金属粉尘经收集后经自带水喷淋处理后排放（不设排气筒），湿式抛光工序金属粉尘无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

2）打孔、攻牙工序

项目在打孔、攻牙过程中会产生少量的金属碎屑。金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降进行收集，不会飘散在空气中形成粉尘。

### 5.1.3声环境影响评价结论

项目定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求。

### 5.1.4固体废物污染源影响评价结论

项目一般工业固体废物交专业公司回收处理；危险废物交有危废处理资质单位处理；项目员工生活产生的普通生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。

## 5.2环境影响评价建议

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；

3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作；

4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；

7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一；

8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施；

9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修；

10、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

## 5.3审批部门审批意见

环境影响报告表的批复详见附件。

# 6、验收执行标准

## 6.1废水

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准的较严值后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理，见表6-1。

表6-1  项目废水排放标准

单位：mg/L，pH值除外

| 污染物指标 | 排放标准 |
| --- | --- |
| pH值 | 6.5-9 |
| 悬浮物 | 400 |
| 化学需氧量 | 500 |
| 五日生化需氧量 | 300 |
| 氨氮 | 45 |
| 动植物油 | 100 |
| 总磷(以P计) | 8 |

## 6.2废气

湿式抛光工序产生的粉尘经自带水喷淋处理后排放，逸出粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，见表6-2。

表6-2  无组织废气排放标准限值表

| 污染因子 | 标准值（浓度） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

## 6.3噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，见表6-3。

表6-3  噪声执行标准限值表

| 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 |
| 噪声 | 65dB(A) |

# 7、验收监测内容

根据该项目的环评要求、东莞市生态环境局对环评的批复意见及实际建设情况制定以下监测内容：

## 7.1 验收项目、监测点位、因子及频次

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表 7-1。

表7-1	验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

| 验收项目 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值、化学需氧量、 悬浮物、氨氮、 总磷、五日生化需氧量、动植物油 | 于生活污水排放口布设 1个监测点位 | 连续监测2天， 每天监测4次 |
| 湿式抛光工序废气 | 颗粒物 | 于监测当天在上风向布设1个参照点位，下风向布设3个监控点位 | 连续监测2天， 每天监测3次 |
| 噪声 | 厂界噪声（昼间） | 项目厂界四侧 | 连续监测2天， 每天监测1次 |

## 7.2 监测分析方法

表 7-2  监测分析方法一览表

| 监测 要素 | 监测项目 | 监测方法 | 检测设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）便携式pH计法（B）3.1.6（2） | HM-PH-200 便携式PH计 | 0.02（pH） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | AUW220D电子天平 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | DL-702C COD消解器 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | DL-150B 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 废水 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | TU-1810PC紫外可见 分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 |  | 0.01mg/L |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | DL-SY8000 红外测油仪 | 0.06mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | KB-120F智能TSP-PM10中流量采样器、 AUW220D电子天平 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界环境 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计、AWA6221A声校准器 | / |

# 8、验收监测的质量控制措施及监测工况

## 8.1 质量控制措施

（1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。

（2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

（3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

（5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。

（6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。

（7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。

（8）监测数据执行三级审核制度。

## 8.2 质控数据

8.2.1 废水质控数据

（一）废水现场空白

| 项目名称 | 监测日期 | 单位 | 实测浓度 | 评定标准 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 2021.04.28 | mg/L | 4L | ＜4 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 4L | ＜4 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 2021.04.28 | mg/L | 0.5L | ＜0.5 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 0.5L | ＜0.5 | 达标 |
| 悬浮物 | 2021.04.28 | mg/L | 4L | ＜4 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 4L | ＜4 | 达标 |
| 氨氮 | 2021.04.28 | mg/L | 0.025L | ＜0.025 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 0.025L | ＜0.025 | 达标 |
| 总磷 | 2021.04.28 | mg/L | 0.01L | ＜0.01 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 0.01L | ＜0.01 | 达标 |
| 动植物油 | 2021.04.28 | mg/L | 0.06L | ＜0.06 | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 0.06L | ＜0.06 | 达标 |

注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。

（二）废水质控样（自配质控样）

| 项目名称 | 单位 | 质控样 实测值 | 质控样 配制值 | 相对误差 | 评定 标准 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | mg/L | 499 | 500 | -0.20% | 绝对值≤5% | 达标 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 195 | 210 | -7.14% | 绝对值≤10% | 达标 |
|  | mg/L | 199 | 210 | -5.24% | 绝对值≤10% | 达标 |

（三）废水加标样

| 项目名称 | 加标量（ug） | 样品含量（ug） | 加标样品含量（ug） | 加标回收率 （%） | 允许加标回收率（%） | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 20.00 | 55.75 | 74.96 | 96.0 | 90~105 | 达标 |
| 总磷 | 6.00 | 11.64 | 17.24 | 93.3 | 90~110 | 达标 |
|  | 6.00 | 15.75 | 21.40 | 94.2 | 90~110 | 达标 |

（四）平行样

| 项目名称 | 监测日期 | 单位 | 样品浓度 | 密码平行样浓度 | 相对偏差 | 评定 标准 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 2021.04.28 | 无量纲 | 6.94 | 6.96 | 0.02（pH） | 0.1（pH） | 达标 |
|  | 2021.04.29 | 无量纲 | 7.02 | 6.99 | 0.02（pH） | 0.1（pH） | 达标 |
| 悬浮物 | 2021.04.28 | mg/L | 85 | 84 | 0.59% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 76 | 78 | 1.30% | ≤10% | 达标 |
| 化学需氧量 | 2021.04.28 | mg/L | 173 | 169 | 1.17% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 186 | 192 | 1.59% | ≤10% | 达标 |
| 五日生化 需氧量 | 2021.04.28 | mg/L | 60.9 | 58.1 | 2.35% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 62.7 | 65.7 | 2.34% | ≤10% | 达标 |
| 氨氮 | 2021.04.28 | mg/L | 9.47 | 9.83 | 1.87% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 12.7 | 11.7 | 4.10% | ≤10% | 达标 |
| 动植物油 | 2021.04.28 | mg/L | 6.22 | 6.44 | 1.74% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 5.32 | 5.15 | 1.62% | ≤10% | 达标 |
| 总磷 | 2021.04.28 | mg/L | 2.03 | 2.14 | 2.64% | ≤10% | 达标 |
|  | 2021.04.29 | mg/L | 1.79 | 1.88 | 2.45% | ≤10% | 达标 |

8.2.2 废气质控数据

（一）颗粒物标准滤膜恒重记录

| 项目名称 | 监测日期 | 单位 | 标准滤膜 原始质量 | 采样前标准 滤膜恒重 | 采样后标准 滤膜恒重 | 评定 标准 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2021.04.28 | g | 0.3440 | 0.3437 | 0.3439 | 原始 质量±0.0004 | 达标 |
|  |  | g | 0.3446 | 0.3444 | 0.3445 |  | 达标 |
|  | 2021.04.29 | g | 0.3420 | 0.3417 | 0.3418 |  | 达标 |
|  |  | g | 0.3440 | 0.3438 | 0.3439 |  | 达标 |

（二）颗粒物现场空白（滤膜）

| 项目 名称 | 监测日期 | 单位 | 滤膜初始恒重 | 现场空白滤膜恒重 | 滤膜增量 | 评定 标准 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2021.04.28 | g | 0.3452 | 0.3451 | -0.0001 | 绝对值≤0.0004 | 达标 |
|  |  | g | 0.3533 | 0.3534 | 0.0001 |  | 达标 |
|  | 2021.04.29 | g | 0.3571 | 0.3572 | 0.0001 |  | 达标 |
|  |  | g | 0.3489 | 0.3487 | -0.0002 |  | 达标 |

8.2.3 噪声质控数据

（一）噪声

| 项目名称 | 测量时间 | 校准声级[dB(A)] | 标准声级[dB(A)] | 示值误差[dB(A)] | 技术要求[dB(A)] | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效声级 | 2021.04.28 | 测量前 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 绝对值≤0.5 | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94.1 |  | 0.1 |  | 合格 |
|  | 2021.04.29 | 测量前 | 94.0 |  | 0.0 |  | 合格 |
|  |  | 测量后 | 94.2 |  | 0.2 |  | 合格 |

# 9、验收监测结果

## 9.1生产负荷及验收监测工况

东莞市尔航实业有限公司建设项目设施运行、生产情况基本稳定。在2021年4月28、29日这两天，湿式抛光工序正常生产，生活污水正常排放，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

## 9.2废水监测结果

生活污水监测结果见表9-1。

表9-1生活污水监测结果

单位：mg/L(pH值除外)

| 监测点位 | 监测 时间 | 样品编号 | 监测项目及监测结果 | 样品性状 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 悬浮物 | 化学 需氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 动植 物油 | 总磷 (以P计) |  |
| 生活污水 排放口 | 2021年 4月28日 | HJ210428301 | 6.76 | 78 | 143 | 51.0 | 8.74 | 4.96 | 1.16 | 浅灰色、 臭、 少量浮油、微浊 |
|  |  | HJ210428302 | 7.02 | 81 | 110 | 36.3 | 11.1 | 7.52 | 1.89 |  |
|  |  | HJ210428303 | 6.89 | 70 | 137 | 41.3 | 7.17 | 5.54 | 1.50 |  |
|  |  | HJ210428304- HJ210428305 | 6.95 | 84 | 171 | 59.5 | 9.65 | 6.33 | 2.08 |  |
|  | 2021年 4月29日 | HJ210429301 | 6.94 | 83 | 132 | 43.4 | 11.9 | 6.25 | 1.58 | 浅灰色、 臭、 少量浮油、微浊 |
|  |  | HJ210429302 | 7.06 | 87 | 163 | 56.3 | 13.7 | 5.54 | 2.05 |  |
|  |  | HJ210429303 | 7.12 | 69 | 222 | 74.2 | 11.7 | 7.98 | 1.31 |  |
|  |  | HJ210429304- HJ210429305 | 7.00 | 77 | 189 | 64.2 | 12.2 | 5.24 | 1.84 |  |
| 执行标准：《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级的较严值 | 6.5-9 | 400 | 500 | 300 | 45 | 100 | 8 | —— |
| 结 果 评 价： | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

废水排放量：202.5吨/年

## 9.3废气监测结果

厂界无组织粉尘废气监测结果见表9-2。

表9-2厂界无组织粉尘废气监测结果

浓度单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测时间 | 样品编号 | 监测项目及监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 |
| 湿式抛光工序废气 上风向参照点1# | 2021年 4月28日 | HJ210428307 | 0.28 |
|  |  | HJ210428308 | 0.27 |
|  |  | HJ210428309 | 0.22 |
|  | 2021年 4月29日 | HJ210429307 | 0.25 |
|  |  | HJ210429308 | 0.23 |
|  |  | HJ210429309 | 0.20 |
| 湿式抛光工序废气 下风向监控点2# | 2021年 4月28日 | HJ210428310 | 0.65 |
|  |  | HJ210428311 | 0.68 |
|  |  | HJ210428312 | 0.70 |
|  | 2021年 4月29日 | HJ210429310 | 0.63 |
|  |  | HJ210429311 | 0.60 |
|  |  | HJ210429312 | 0.57 |
| 湿式抛光工序废气 下风向监控点3# | 2021年 4月28日 | HJ210428313 | 0.63 |
|  |  | HJ210428314 | 0.60 |
|  |  | HJ210428315 | 0.58 |
|  | 2021年 4月29日 | HJ210429313 | 0.70 |
|  |  | HJ210429314 | 0.67 |
|  |  | HJ210429315 | 0.68 |
| 湿式抛光工序废气 下风向监控点4# | 2021年 4月28日 | HJ210428316 | 0.55 |
|  |  | HJ210428317 | 0.52 |
|  |  | HJ210428318 | 0.50 |
|  | 2021年 4月29日 | HJ210429316 | 0.55 |
|  |  | HJ210429317 | 0.58 |
|  |  | HJ210429318 | 0.57 |
| 执行标准：《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值 | 1.0 |
| 结 果 评 价： | 达标 |

注：1、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果；

2、用最高浓度的监控点位来评价。

2021-4-28无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点

2021-4-29无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点

## 9.4噪声监测结果

单位：dB(A)

| 测点编号 | 监测点位 | 主要声源 | 监测值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-04-28（昼间） | 2021-04-29（昼间） |  |
| 1# | 厂界东南外1米处 | 生产噪声 | 64 | 64 | 达标 |
| 2# | 厂界西南外1米处 | 生产噪声 | 62 | 63 | 达标 |
| 3# | 厂界西北外1米处 | 生产噪声 | 63 | 62 | 达标 |
| 4# | 厂界东北外1米处 | 生产噪声 | 62 | 61 | 达标 |
| 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类排放限值：昼间65dB(A) |

注：①噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正；

②由于企业夜间不进行生产（企业已出示相关证明），故夜间噪声不作监测。

点位分布示意图：▲表示监测点

# 10、排污口规范化检查

根据国家标准《环境保护图形标志排放口》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护标志牌，绘制企业排污口分布图。

经现场检查，东莞市尔航实业有限公司建设项目各排污口有明显标识，排污口的规范化基本符合有关要求。

图10-1  废气现场收集情况照片

# 11、验收监测结论及建议

## 11.1污染物排放情况

1、①生活污水达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级标准的较严值。

②湿式抛光工序废气达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。

③厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值标准。

## 11.2验收监测结论

综上所述，东莞市尔航实业有限公司建设项目废气、废水和噪声验收执行了有关“三同时”环保管理制度，基本落实了环评及其批复的要求，配套的环保设施正常运行，废气、废水和噪声监测结果符合排放标准要求。

## 11.3建议

1.加强环保管理制度，落实相关环保措施，减少对周围环境的影响。

2.加强污染治理设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

3.落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。

附：

1. 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

2. 环境影响报告表的批复意见

3. 营业执照

4. 夜间不生产证明

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：东莞市尔航实业有限公司    填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 东莞市尔航实业有限公司建设项目 | 项目代码 | C3311 | 建设地点 | 东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 金属结构制造 | 建设性质 | 新建 √ 迁扩建 □ 技术改造 □ |
|  | 设计生产能力 | 年加工生产五金配件（金属扳手、金属按键）40万件 | 实际生产能力 | 年加工生产五金配件（金属扳手、金属按键）40万件 | 环评单位 | 东莞市鸿诚环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 东莞市生态环境局 | 审批文号 | 东环建〔2021〕60号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年2月 | 竣工日期 | 2021年3月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 东莞市翔兴环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 | 环保设施监测单位 | 东莞市启丰检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | 75% |
|  | 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资总概算（万元） | 7.0 | 所占比例（%） | 14% |
|  | 实际总投资（万元） | 50 | 实际环保投资（万元） | 7.0 | 所占比例（%） | 14% |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8小时/天，300天/年 |
| 运营单位 | 东莞市尔航实业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91441900MA4WBX5X5E | 验收时间 | 2021年5月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 环境影响报告表的批复意见

# 营业执照

# 夜间不生产证明

# Text boxes

生活污水排放口

N

风向

○1#

○2#

园区宿舍

园区外厂

○4#

○3#

过

园区停车场

共4F

2F为本项目

马路

马路

外厂

过道

湿式抛光

工序

道

门口

N

风向

○1#

○2#

园区宿舍

园区外厂

○4#

○3#

过

园区停车场

共4F

2F为本项目

马路

马路

外厂

过道

湿式抛光

工序

道

门口

N

○2#

园区宿舍

园区外厂

过

园区停车场

共4F

2F为本项目

马路

马路

外厂

过道

道

▲1#

▲2#

▲3#

▲4#

门口