广东华星油脂有限公司二次扩建项目

竣工环境保护自主验收监测报告表

建设单位：广东华星油脂有限公司

编制单位：广东华星油脂有限公司

2021年11月29日

建设单位：广东华星油脂有限公司

法人代表：贺贤

电 话：13602362317

地 址：东莞市中堂镇湛凤路（凤冲段）5号

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东华星油脂有限公司二次扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 广东华星油脂有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 √ 技改 迁建 |
| 建设地点 | 东莞市中堂镇湛凤路（凤冲段）5号 （北纬23°6'11.740"，东经113°41'45.330"） |
| 主要产品名称 | 食用调和油、食用固态棕榈油、食用液态棕榈油、食用菜籽油、菜籽粕、油瓶 |
| 设计生产能力 | 年加工生产食用调和油300吨、食用固态棕榈油3500吨、食用液态棕榈油6380吨、食用菜籽油20500吨、菜籽粕19347吨、油瓶108万个 |
| 实际生产能力 | 年加工生产食用调和油300吨、食用固态棕榈油3500吨、食用液态棕榈油6380吨、食用菜籽油20500吨、菜籽粕19347吨、油瓶108万个 |
| 建设项目环评时间 | 2021年6月 | 开工建设时间 | 2021年11月5日 |
| 调试时间 | 2021年11月8日-14日 | 验收现场监测时间 | 2021年11月15、16日 |
| 环评报告表 审批部门 | 东莞市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 广东裕丰生物科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 东莞市翔兴环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 东莞市翔兴环保工程有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 100（扩建部分） | 环保投资总概算（万元） | 15（扩建部分） | 比例 | 15% |
| 实际总概算（万元） | 100（扩建部分） | 环保投资（万元） | 15（扩建部分） | 比例 | 15% |
| 验收监测依据 | 1.1《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 1.2《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）； 1.3《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）； 1.4《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 1.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行，2018年12月29日修正）； 1.6《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； 1.7《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 1.8《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（2017年11月22日起施行）； 1.9广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号）（2017年12月31日起施行）； 1.10转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函[2018]4号）（2018年1月8日起施行）； 1.11《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日起施行）； 1.12《关于广东华星油脂有限公司二次扩建项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2021〕4449号）； 1.13《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 （HJ/T 373-2007）； |

续上表：

| 验收监测依据 | 1.14《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）； 1.15《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)； 1.16《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)； 1.17《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)； 1.18《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)； 1.19《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)； 1.20《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 1.21《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 1.22《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ①生活污水执行《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值的较严值标准。 ②吹瓶工序废气中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准，无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。 ③厂区内无组织废气中非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值标准。 ④厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。 |

# 表二 工程建设内容、原辅材料消耗及主要工艺流程

工程建设内容： 项目扩建部分总投资100万元，其中环保投资15万元。占地面积9200m2，建筑面积2700m2。项目主要从事食用调和油、食用固态棕榈油、食用液态棕榈油、食用菜籽油、菜籽粕、油瓶的加工生产，项目年加工生产食用调和油300吨、食用固态棕榈油3500吨、食用液态棕榈油6380吨、食用菜籽油20500吨、菜籽粕19347吨、油瓶108万个。

原辅材料及消耗量 项目主要原辅材料及消耗量 序号 原辅材料名 单位 年用量 储存量 备注 扩建前 扩建后 增减变化 1 精炼棕榈油 万吨 1 1 0 0.2 外购 2 大豆油 吨 180.5 180.5 0 50 外购 3 菜籽 万吨 3 3 0 0.6 外购 4 菜籽油 万吨 1 1 0 0.02 外购 5 PET瓶胚 万个 0 108 +108 50 外购，单个重量105g 6 塑料提手 万个 500 500 0 50 外购 7 塑料瓶盖 万个 500 500 0 50 外购 8 标签纸 万张 0 500 +500 100 外购 9 机油 吨 0 0.2 +0.2 0.1 外购，25㎏罐 10 油瓶 万个 500 392 -108 50 外购

水平衡图 项目二次扩建后水平衡图（单位：t/a）

续上表：

工艺流程简述（图示）： 一、精炼棕榈油分提加工工艺流程： 图例说明：废气：G1锅炉废气；噪声：N噪声。 工艺简述： 项目生产过程中原料、产品的输送均通过管道及泵输送。 棕榈油甘三酯中的脂肪酸碳链长度各异，同时不饱和程度也不尽相同，使得棕榈油含有相当数量的低熔点及高熔点的甘三酯。棕榈油分提是指通过控制棕榈油的冷却结晶过程并进行分离，把棕榈油分成低熔点液相(软脂)及高熔点固相(硬脂)。 项目所用分提法为干提法，为物理方法，分提过程不加入任何溶剂、表面活性剂。干法分提是将处于溶解状态的油脂慢慢冷却到一定程度，然后过滤分离结晶，析出固体酯的方法。干法分提可以分为三个步骤：加热处理；用冷却法形成晶体原子核以及让晶体增长及成熟，用过滤把软脂从固体中分离出来。 加热：精炼棕榈油在结晶前通过蒸汽间接加热到70℃左右，以破坏所有已存在的晶体。项目加热所用的蒸气由燃天然气锅炉提供。 冷却结晶：控制工艺中结晶罐盘管或夹套内冷却水的温度，实现对棕榈油结晶过程的控制。 过滤：使用压滤机对结晶后的棕榈油进行过滤，分离出液态油和固态油。 制冷：项目冷却结晶所用的冷却水主要由制冷机提供，冷却水循环使用，不排放。 说明：a、液态棕榈油在储存过程中需使用蒸汽加热（温度30~40℃），以防止棕榈油析出沉淀物。 b、项目成品油罐、原油罐、压滤机等设备均不需使用水清洗，只需定期将油罐中的沉淀油渣清理。

续上表：

二、调和油生产工艺流程： 图例说明：噪声：N生产噪声。 工艺简述： 使用分提出的部分液态棕榈油与大豆油进行调和搅拌，然后分装。 三、菜籽油、菜籽粕生产工艺流程： 图例说明：废气：G1锅炉废气；G2食品加工气味；固废：S1杂质；噪声：N噪声。 工艺简述： 过筛：项目使用筛选机对外购回厂的油菜籽进行过筛清理原料中的杂质(尘土、石子、菜籽壳等)，该工序产生噪声和杂质。 轧胚：项日使用轧胚机将过筛后的油莱籽进行轧胚，轧出毛油，该工序产生噪声。 炒籽：项目炒锅将轧胚后的油菜籽进行加热，一次加工1.5-2吨菜籽，每天每个炒锅工作时间在六个小时左右。调节水分到理想状态，项目炒锅使用燃天然气锅炉供热，燃天然气锅炉供热过程会产生锅炉尾气，该工序产生锅炉尾气和噪声。 压榨：项目使用压榨机通过高压将蒸料后的油菜籽中的油挤出来，该工序产生噪声。 分离、过滤：项目使用离心机、立式过滤机、板框过滤机设备将压榨后的菜籽油和菜籽粕进行分离，该工序产生菜籽粕和噪声。 装罐：项目将过滤后的菜籽油按照规格进行分装，该工序产生噪声。 注：(1)项目扩建部分仅生产食用菜籽油一种产品，炒锅、压滤机为重复使用，使用过程中无需进行清洗。

续上表：

四、油瓶生产工艺流程： 污染物标识符号：废气：G1有机废气；G2恶臭；噪声：N噪声。 工艺说明： 吹瓶：将外购的PET瓶胚经吹瓶机加热后(160-220℃)，在加热和压力作用使得塑胶瓶胚加工成所需的瓶子形状，在吹瓶时由于塑胶瓶胚的受热会产生少量的有机废气(主要污染因子以非甲烷总烃计)、恶臭和设备噪声。在吹瓶过程中采用自来水间接冷却，无须添加任何药剂，冷却水循环使用，定期补充添加，不外排。 贴标：吹瓶成型后的瓶子上经贴标机自动贴标，此过程无废水废气产生，会产生设备噪声。 注：①项目使用的PET瓶胚均为外购，项目不涉及PET瓶胚的生产。 ②项目不涉及酸洗、磷化、陶化、除油、钝化、阳极氧化、电镀、电泳、喷漆、喷粉等污染工艺。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 3.1 废水 炒籽用水：项目采用锅炉为炒锅过程提供蒸汽，该过程产生蒸汽会消耗水。炒籽用水为普通自来水，无需添加任何药剂，该炒籽用水是间接蒸汽，经锅炉加热成蒸汽供给生产使用后，可经冷凝回流至锅炉中循环使用，不外排。因蒸发、管道粘附等过程损耗需定期补充新鲜水，补充水量为1920t/a。 水喷淋用水：项目利用水喷淋装置对油雾(微小颗粒物等)废气进行处理，水喷淋装置用水为普通自来水，其循环使用，不外排。项目水喷淋用水的主要污染物为SS，其经重力作用后可沉降至水喷淋装置底部，水喷淋装置用水对水质要求不高，故对水喷淋用水定期捞渣即可。另外，因水喷淋装置工作过程中的蒸发损耗，需对其定期补充新鲜水，补充水量约为72t/a。 吹瓶冷却水：项目吹瓶过程会使用少量的冷却水，冷却水是为了保证原材料处于工艺要求的温度范围，项目设置冷却水塔对设备进行冷却。冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却水经冷却水塔循环使用，不外排，由于蒸发等原因会有少量的损耗需定期补充新鲜水。冷却水补充水量为180t/a。不会对周围环境造成明显影响。 生活污水：项目生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后，可达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B等级标准中的较严值，最后经市政截污管网引至东莞市中堂污水处理厂处理后达标排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 3.2 废气 吹瓶工序：PET瓶胚在高温吹瓶成型的过程中，会产生少量有机废气，其主要成分为非甲烷总烃。项目将吹瓶工序设置在密闭车间内，将有机废气收集至二级活性炭吸附装置处理后高空排放，经处理后的非甲烷总烃有组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值标准的要求。项目未被收集的车间内无组织排放，同时加强车间机械通风，非甲烷总烃无组织排放厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。同时有机废气无组织厂区内浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值，不会对周围环境造成明显影响。 同时生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。 异味通过废气收集系统和二级活性炭吸附装置治理后与有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间机械通风措施，该类异味对周边环境的影响不大。 项目收集部分的臭气浓度处理后的排放可达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准值的要求；未收集部分的臭气浓度排放经加强车间通风后能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。不会对周围环境造成明显的影响。 本次验收监测只针对吹瓶工序废气，燃料燃烧废气、食品加工气味不在验收监测范围内。

续上表：

3.3 噪声 项目主要噪声为：生产设备的运行噪声；机械通风所用通风机、锅炉房风机运行时产生的噪声；辅助设备（空压机、冷却塔等）运行时产生的噪声。 为减小项目噪声对周边环境的影响，企业采取以下治理措施： ①合同布局，重视总平面布置 将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离项目附近敏感区最远的位置；对有强噪声的车间，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②防治措施 A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行隔振、减震，以此减少噪声。 B、重视厂房的使用状况，采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，进一步削减噪声强度。 ③加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声;对于厂区内流动声源(汽车)，强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 ④合理安排生产时间 合理控制作业时间，严禁中午12:00~14:00使用高噪声设备,夜间不运行，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 经上述处理后，再经厂房的隔声以及距离的衰减，项目营运期噪声源对项目周围声环境质量影响较小，能够保证项目边界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)2类标准，项目夜间不生产，厂界噪声排放达到要求，项目厂界50米范围内无声环境保护目标，不会对周围声环境造成明显影响。 3.4 固体废物 （1）一般工业固废： 沉淀油渣：项目成品油罐、原油罐、压滤机等设备均不需使用水清洗，会产生少量的沉淀油渣，经收集后交专业公司处理。。 杂质：项目过筛过程中会产生杂质，杂质包括尘土、石子、菜籽壳等，杂质的产生量为3t/a，经收集后交专业公司处理。 废包装材料：项目生产过程中产生少量的废包装材料，其主要为PET瓶胚和标签纸的包装袋。废包装材料产生量为0.108t/a，经收集后交专业公司回收处理。

续上表：

（2）危险废物 废机油：项目所使用的机油在设备内循环使用，需定期补充添加更换，由于运转、维修时少量机油会被带走，因此机油在循环过程中会有少量的损耗，项目年补充添加机油0.2吨，废机油产生量约为0.18t/a。属于危险废物，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 废机油罐：项目机油在使用的过程中，会产生少量的废机油罐，废机油罐危险废物。由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 废活性炭：项目有机废气采用二级活性炭吸附装置工艺处理，活性炭使用一段时间后会吸附饱和，需要定期更换，会产生废活性炭。项目废活性炭产生量为1.3805t/a，经收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾主要成分是厨余、废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。员工生活垃圾排放量为4.5吨/年，由环卫部门运走。 附监测点位图：

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

4.1污染源影响评价结论 4.1.1水污染源影响评价结论 炒籽用水：项目炒籽用水循环使用，不外排，需定期补充新鲜水。 水喷淋用水：项目水喷淋装置用水循环使用，不外排。 吹瓶冷却水：项目冷却用水循环使用，定期补充添加，不外排。 生活污水：项目生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后，可达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)B等级标准中的较严值，最后经市政截污管网引至东莞市中堂污水处理厂处理后达标排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 4.1.2大气污染源影响评价结论 吹瓶工序：PET瓶胚在高温吹瓶成型的过程中，会产生少量有机废气，其主要成分为非甲烷总烃。项目将吹瓶工序设置在密闭车间内，将有机废气收集至二级活性炭吸附装置处理后高空排放，经处理后的非甲烷总烃有组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值标准的要求。项目未被收集的车间内无组织排放，同时加强车间机械通风，非甲烷总烃无组织排放厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。同时有机废气无组织厂区内浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值，不会对周围环境造成明显影响。 同时生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。 异味通过废气收集系统和二级活性炭吸附装置治理后与有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间机械通风措施，该类异味对周边环境的影响不大。 项目收集部分的臭气浓度处理后的排放可达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准值的要求；未收集部分的臭气浓度排放经加强车间通风后能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。不会对周围环境造成明显的影响。 本次验收监测只针对吹瓶工序废气，燃料燃烧废气、食品加工气味不在验收监测范围内。 4.1.3声污染源影响评价结论 项目定期对各种机械设备进行维护与保养，通过对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施，项目产生噪声再经墙体隔声、距离衰减后，其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。对周围环境不造成影响。

续上表：

4.1.4固体废物污染源影响评价结论 项目沉淀油渣、杂质、废包装材料经收集后经交专业公司处理；废机油、废机油罐、废活性炭经分类收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理；员工生活产生的生活垃圾按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。 经上述措施处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 4.2环境影响评价建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一； 8、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 4.3审批部门审批意见 环境影响报告表的批复详见附件。

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1 质量控制措施 （1）验收监测在工况稳定、生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上时进行。 （2）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。 （3）监测人员持证上岗，所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （4）样品采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。 （5）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在测试时应保证其采样流量的准确。 （6）有机物气体的采集，每天应在采样现场至少进行一次加标回收监测。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标，同时采集两份气体样品，送实验室分析结果并计算加标回收率。 （7）对吸附法采集废气样品，将两支吸附管（瓶）串联测试其吸附效率，每天至少进行一次吸附效率测定。 （8）监测数据执行三级审核制度。

续上表：

5.2 监测分析方法及监测仪器 监测 要素 监测项目 监测方法 检测设备 检出限 废水 pH值 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 HM-PH-200 便携式PH计 / 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 AUW220D电子天平 4mg/L 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 XJ-100 COD自动消解回流仪 4mg/L 五日生化 需氧量 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 DL-150B 生化培养箱 0.5mg/L 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 TU-1810PC 紫外可见分光光度计 0.025mg/L 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 0.01mg/L 动植物油 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 DL-SY8000 红外测油仪 0.06mg/L 废气 非甲烷 总烃 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 GC9790Ⅱ气相色谱仪 0.07mg/m3 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 0.07mg/m3 臭气浓度 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 CQ-01恶臭气体采样器 10 （无量纲） 噪声 厂界环境 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 AWA5688多功能声级计、AWA6221A声校准器 / 采样依据 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及其修改单（生态环境部公告2017年第87号） 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000

续上表：

5.3质控数据 5.3.1废水质控数据 （一）废水现场空白 项目名称 监测日期 单位 实测浓度 评定标准 结果评价 化学需氧量 2021.11.15 mg/L 4L ＜4 达标 2021.11.16 mg/L 4L ＜4 达标 五日生化需氧量 2021.11.15 mg/L 0.5L ＜0.5 达标 2021.11.16 mg/L 0.5L ＜0.5 达标 悬浮物 2021.11.15 mg/L 4L ＜4 达标 2021.11.16 mg/L 4L ＜4 达标 氨氮 2021.11.15 mg/L 0.025L ＜0.025 达标 2021.11.16 mg/L 0.025L ＜0.025 达标 总磷 2021.11.15 mg/L 0.01L ＜0.01 达标 2021.11.16 mg/L 0.01L ＜0.01 达标 动植物油 2021.11.15 mg/L 0.06L ＜0.06 达标 2021.11.16 mg/L 0.06L ＜0.06 达标 注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 （二）废水质控样（自配质控样） 项目名称 单位 质控样 实测值 质控样 配制值 相对误差 评定 标准 结果 评价 五日生化需氧量 mg/L 199 210 -5.24% 绝对值≤10% 达标 五日生化需氧量 mg/L 202 210 -3.81% 绝对值≤10% 达标 化学需氧量 mg/L 509 500 1.80% 绝对值≤5% 达标 （三）废水加标样 项目名称 加标量（ug） 样品含量（ug） 加标样品含量（ug） 加标回收率 （%） 允许加标回收率（%） 结果 评价 氨氮 30.00 39.90 69.39 98.30 90~105 达标 总磷 10.00 13.65 23.55 99.00 90~110 达标 总磷 10.00 14.51 23.76 92.50 90~110 达标

续上表：

（四）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 pH值 2021.11.15 无量纲 6.9 6.9 0.00（pH） 0.1（pH） 达标 2021.11.16 无量纲 7.0 7.0 0.00（pH） 0.1（pH） 达标 化学需氧量 2021.11.15 mg/L 152 165 4.10% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 247 239 1.65% ≤10% 达标 五日生化 需氧量 2021.11.15 mg/L 61.7 59.4 1.90% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 86.2 84.9 0.76% ≤10% 达标 悬浮物 2021.11.15 mg/L 62 72 7.46% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 56 64 6.67% ≤10% 达标 氨氮 2021.11.15 mg/L 8.27 8.76 2.88% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 7.30 7.82 3.44% ≤10% 达标 总磷 2021.11.15 mg/L 3.05 2.88 2.87% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 3.37 3.25 1.81% ≤10% 达标 动植物油 2021.11.15 mg/L 5.33 5.20 1.23% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/L 6.80 6.62 1.34% ≤10% 达标 5.3.2废气质控数据 （一）现场空白 项目名称 监测日期 单位 实测浓度 评定标准 结果评价 非甲烷总烃 2021.11.15 mg/m3 0.07L ＜0.07 达标 2021.11.16 mg/m3 0.07L ＜0.07 达标 注：L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出。 （二）废气质控样 项目名称 监测日期 单位 质控样 实测值 质控样 配制值 相对 误差 评定 标准 结果 评价 总烃 2021.11.16 mg/m3 2.64 2.82 -6.38% 绝对值≤10% 达标 2021.11.16 mg/m3 3.51 3.52 -0.28% 绝对值≤10% 达标 甲烷 2021.11.16 mg/m3 2.66 2.82 -5.67% 绝对值≤10% 达标 2021.11.16 mg/m3 3.54 3.52 0.57% 绝对值≤10% 达标

续上表：

（三）平行样 项目名称 监测日期 单位 样品浓度 密码平行样浓度 相对偏差 评定 标准 结果 评价 非甲烷总烃 2021.11.15 mg/m3 2.95 2.93 0.34% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/m3 4.39 4.32 0.80% ≤10% 达标 2021.11.15 mg/m3 0.352 0.375 3.16% ≤10% 达标 2021.11.16 mg/m3 0.706 0.698 0.57% ≤10% 达标 5.3.3 噪声质控数据 （一）噪声 项目名称 测量时间 校准声级[dB(A)] 标准声级[dB(A)] 示值误差[dB(A)] 技术要求[dB(A)] 是否合格 等效声级 2021.11.15 测量前 94.0 94.0 0.0 绝对值≤0.5 合格 测量后 93.8 -0.2 合格 2021.11.16 测量前 94.0 0.0 合格 测量后 93.9 -0.1 合格

# 表六 验收监测内容

验收项目、监测点位及监测因子、监测频次见表6-1。 表6-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表 验收项目 监测因子 监测点位 监测频次 生活污水 pH值、化学需氧量、 悬浮物、氨氮、总磷、 五日生化需氧量、 动植物油 于生活污水排放口布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测4次 吹瓶工序有组织废气 臭气浓度 于废气排放口布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测3次 吹瓶工序有组织废气 非甲烷总烃 于废气处理前和排放口各布设1个监测点位 连续监测2天， 每天监测3次 吹瓶工序无组织废气 非甲烷总烃、 臭气浓度 于监测当天在上风向布设1个参照点位，下风向布设3个监控点位。 连续监测2天， 每天监测3次 厂区内无组织废气 非甲烷总烃 于监测当天在3F车间门外布设1个监控点位。 连续监测2天， 每天监测3次 噪声 厂界噪声（昼间） 项目厂界东、南、西侧 连续监测2天， 每天监测1次

# 表七 生产工况及结果

验收监测期间生产工况记录： 广东华星油脂有限公司二次扩建项目设施运行、生产情况基本稳定。在2021年11月15、16日这两天，生活污水正常排放，吹瓶工序正常生产，处理设施运行正常，生产负荷和污染治理设施负荷达到设计能力的75%以上，满足该项目验收监测要求。

验收监测结果： 7.1 生活污水 单位：mg/L(pH值除外) 监测点位 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 样品性状 描述 pH值 悬浮物 化学 需氧量 五日生化 需氧量 氨氮 动植 物油 总磷 (以P计) 生活污水 排放口 2021年 11月15日 HJ211115015-040 7.0（23.5℃） 67 211 76.1 7.98 5.82 2.73 微黄色、 臭、 少量浮油、 微浊 HJ211115015-041 7.0（24.6℃） 85 245 83.6 7.34 4.36 2.29 HJ211115015-042 6.8（23.1℃） 70 171 68.1 8.96 6.36 2.57 HJ211115015 -（043~044） 6.9（22.8℃） 67 158 60.6 8.52 5.26 2.96 2021年 11月16日 HJ211115015-240 7.0（22.6℃） 78 268 92.4 7.07 6.30 2.90 微黄色、 臭、 少量浮油、 微浊 HJ211115015-241 7.0（22.9℃） 64 283 103 8.85 5.25 2.56 HJ211115015-242 7.1（23.7℃） 87 182 72.6 8.34 4.86 3.01 HJ211115015 -（243~244） 7.0（23.3℃） 60 243 85.5 7.56 6.71 3.31 参考标准：《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值的较严值 6.5-9 400 500 300 45 100 8 —— 结 果 评 价： 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 —— 废水排放量：810吨/年

续上表：

7.2 有机废气 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 非甲烷总烃 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 风量 （m3/h） 吹瓶工序 废气处理前 / 2021年 11月15日 HJ211115015 -014 7.76 1.5×10-2 1983 HJ211115015 -015 8.53 1.7×10-2 2006 HJ211115015 -016 6.14 1.2×10-2 1888 2021年 11月16日 HJ211115015 -214 7.50 1.4×10-2 1805 HJ211115015 -215 5.95 1.1×10-2 1870 HJ211115015 -216 9.14 1.8×10-2 1977 吹瓶工序 废气排放口 20 2021年 11月15日 HJ211115015 -017 3.61 7.9×10-3 2184 HJ211115015 -018 4.16 9.3×10-3 2247 HJ211115015 -（019~020） 2.94 5.9×10-3 2008 2021年 11月16日 HJ211115015 -217 3.65 7.2×10-3 1965 HJ211115015 -218 2.57 5.2×10-3 2032 HJ211115015 -（219~220） 4.36 9.3×10-3 2136 执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 60 —— —— 结果评价： 达标 —— —— 注：——表示GB 31572-2015执行标准中未对该项目作限制。

续上表：

7.3 恶臭废气 监测点位 排气筒 高度 （米） 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 臭气浓度（无量纲） 吹瓶工序 废气排放口 20 2021年 11月15日 HJ211115015-037 309 HJ211115015-038 412 HJ211115015-039 412 2021年 11月16日 HJ211115015-237 231 HJ211115015-238 309 HJ211115015-239 549 执行标准：《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准值 2000 结果评价： 达标 7.4 厂区内无组织有机废气 浓度单位：mg/m3 监测点位 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 非甲烷总烃 3F车间门外 1米处监控点5# 2021年 11月15日 HJ211115015-022 1.50 HJ211115015-023 1.14 HJ211115015-024 1.22 2021年 11月16日 HJ211115015-222 1.45 HJ211115015-223 1.10 HJ211115015-224 1.27 执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 6 结 果 评 价： 达标

续上表：

7.5 厂界无组织有机废气 浓度单位：mg/m3 监测点位 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 非甲烷总烃 吹瓶工序废气 上风向参照点1# 2021年 11月15日 HJ211115015-001 0.22 HJ211115015-002 0.26 HJ211115015-003 0.15 2021年 11月16日 HJ211115015-201 0.24 HJ211115015-202 0.25 HJ211115015-203 0.27 吹瓶工序废气 下风向监控点2# 2021年 11月15日 HJ211115015-004 0.93 HJ211115015-005 0.58 HJ211115015-006 0.69 2021年 11月16日 HJ211115015-204 0.82 HJ211115015-205 0.47 HJ211115015-206 0.70 吹瓶工序废气 下风向监控点3# 2021年 11月15日 HJ211115015-007 0.67 HJ211115015-008 0.47 HJ211115015-009 0.92 2021年 11月16日 HJ211115015-207 0.65 HJ211115015-208 0.53 HJ211115015-209 0.85 吹瓶工序废气 下风向监控点4# 2021年 11月15日 HJ211115015-010 0.68 HJ211115015-011 0.90 HJ211115015 -（012~013） 0.36 2021年 11月16日 HJ211115015-210 0.87 HJ211115015-211 0.53 HJ211115015 -（212~213） 0.70 执行标准：《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 4.0 结 果 评 价： 达标 注：1、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 2、用最高浓度的监控点位来评价。

续上表：

7.6 厂界无组织恶臭废气 监测点位 监测时间 样品编号 监测项目及监测结果 臭气浓度（无量纲） 吹瓶工序废气 上风向参照点1# 2021年 11月15日 HJ211115015-025 10L HJ211115015-026 10L HJ211115015-027 10L 2021年 11月16日 HJ211115015-225 10L HJ211115015-226 10L HJ211115015-227 10L 吹瓶工序废气 下风向监控点2# 2021年 11月15日 HJ211115015-028 15 HJ211115015-029 17 HJ211115015-030 14 2021年 11月16日 HJ211115015-228 18 HJ211115015-229 14 HJ211115015-230 14 吹瓶工序废气 下风向监控点3# 2021年 11月15日 HJ211115015-031 11 HJ211115015-032 18 HJ211115015-033 14 2021年 11月16日 HJ211115015-231 13 HJ211115015-232 18 HJ211115015-233 17 吹瓶工序废气 下风向监控点4# 2021年 11月15日 HJ211115015-034 17 HJ211115015-035 16 HJ211115015-036 15 2021年 11月16日 HJ211115015-234 15 HJ211115015-235 18 HJ211115015-236 14 执行标准：《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级 20 结 果 评 价： 达标 注：1、L表示检验数值低于方法检出限，以所使用的方法检出限值报出； 2、监控点2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果； 3、用最高浓度的监控点位来评价。

续上表：

2021-11-15无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点 2021-11-16无组织废气监测点位分布示意图：○表示监测点

续上表：

7.7 噪声 单位：dB(A) 测点编号 监测点位 主要声源 监测值（昼间） 评价 2021-11-15 2021-11-16 1# 厂界东外1米处 生产噪声 56 57 达标 2# 厂界南外1米处 生产噪声 57 58 达标 3# 厂界西外1米处 生产噪声 58 57 达标 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类排放限值：昼间60dB(A) 注：①环境条件：2021-11-15，风向：东北；风速：2.5m/s；无雷电，无雨雪； 2021-11-16，风向：东北；风速：2.4m/s；无雷电，无雨雪； 噪声测量值低于相应噪声源排放标准限值，未进行背景噪声的测量及修正； 厂界北面与外厂共厂界，未设监测点。 点位分布示意图：▲表示噪声监测点

# 表八  验收监测结论及现场照片

验收监测结论： 1、①生活污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、总磷均达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1污水排入城镇下水道水质控制项目B级限值的较严值标准。 ②吹瓶工序废气中非甲烷总烃有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准，无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值标准；臭气浓度有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准，无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。 ③厂区内无组织废气中非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值标准。 ④厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。

续上表：

表8-1 环境保护“三同时”落实情况 项目 污染源 污染物 防治措施 验收要求 落实情况 大气污染物 吹瓶工序 非甲烷总烃 将注塑工序设置在密闭车间内，设置集气装置对注塑废气进行收集，再经活性炭吸附装置处理后高空排放 达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值标准 已落实 臭气浓度 达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2恶臭污染物排放标准 已落实 厂界 吹瓶工序 非甲烷总烃 加强密闭车间管理，减少无组织逸散 达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 已落实 臭气浓度 达到《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准 已落实 厂区内 非甲烷总烃 加强车间机械通风 达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 已落实 水污染物 生活污水 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 生活污水经三级化粪池处理后排放到市政管道 达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级最高允许排放浓度标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准的较严值 已落实 声污染物 生产设备、通风机、锅炉房风机、辅助设备（空压机、冷却塔等） 噪声 采用消声、降噪、隔音等措施 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 已落实 固体废物 一般工业固废 沉淀油渣、杂质、废包装材料 交给专业回收公司处理 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的要求 危险废物 废机油、废机油罐、废活性炭 交由有危险废物处理资质的单位回收处理 员工生活 生活垃圾 交给环卫部门统一清运处理

续上表：

附现场照片： 图8-1 污染物排放标识牌照片 图8-2 污染物处理设施照片 图8-3 污染物现场收集情况照片

## 环境影响报告表的批复意见

# Text boxes

N

车间

1F车间

原油罐区

2F办公

3F

1F

车

间

外厂

空地

外

厂

外

厂

空

路

马

地

门口

★

◎

吹瓶工序

废气排放口

生活污水

排放口

N

车间

门口

风向

1F车间

原油罐区

2F办公

3F

1F

车

间

3F吹瓶

工序

外厂

空地

外

厂

外

厂

马

路

○1#

○2#

○3#

○4#

○

5#

空

地

N

车间

门口

风向

1F车间

原油罐区

2F办公

3F

1F

车

间

3F吹瓶

工序

外厂

空地

外

厂

外

厂

马

路

○1#

2#○

○3#

○4#

○

5#

空

地

N

车间

门口

1F车间

原油罐区

2F办公

3F

1F

车

间

外厂

空地

外

厂

外

厂

空

路

▲1#

3#▲

▲2#

马

地